指紋門禁一體機

型號:  ASI1212D / ASI1201A-D-D

採用32位ARM內核處理器，支援本機設定

全觸摸按鍵，藍色背光燈，液晶顯示人機操作介面

與平臺採用TCP/IP通訊或RS485通訊

支援FLASH存儲容量為16M，支援3萬個卡使用者和15萬條記錄

開門模式有五種：卡、卡+密碼、密碼、卡或密碼、分時段支持防拆報警、非法闖入報警、開門超時報警、支持脅迫卡及脅迫碼設定，支持黑白名單及巡邏卡設定

支援卡片的有效時段設置、密碼設置以及有效期限設置，並可對來賓卡的使用次數進行設定

支持128組時間表、128組時段表及128組假日時段表

支援15萬記錄的斷電永久保存，自帶RTC和看門口狗程式

支援開門按鈕、門磁檢測、門鈴控制以及報警聯動；

支援外接讀卡器，採用韋根或RS485通訊，RS485串列傳輸速率為9600bps

| 型號 | ASI1212D | ASI1212D-D |
| --- | --- | --- |
| 系統 | 主處理器 | 32 Bit |
|  | 記憶體 | 16M |
| 輸入/輸出端口 | 輸入 | 門磁傳感器x 1，退出按鈕x 1，報警輸入x 1 |
|  | 輸出 | 繼電器x 3（門鎖，鈴聲，警報x 1） |
| 卡片讀取 | 閱讀格式 | 13.56MHz(Mifare) | 125KHz(EM) |
|  | 閱讀範圍 | 3-8cm (max.) |
|  | 反應時間 | <0.1s |
| 指紋讀取 | 反應時間 | <0.5s |
|  | 識別時間 | <1.5s |
|  | FAR | <0.00004% |
|  | FRR | <0.15% |
| 容量 | Card holders | 30000 |
|  | 事件 | 150000 |
|  | 指紋 | 3000 |
| 功能 | 網路 | P2P, DHCP |
|  | 門禁控管 | 反潛，多重聯鎖，多卡解鎖 |
|  | 用戶管理 | ⼀般，貴賓，客⼈，巡邏，⿊名單，脅迫 |
|  | 警報功能 | 超時報警，入侵報警，脅迫報警，防拆報警 |
|  | 排程設置 | 支援128組時間表，128組時間段和128組假期 |
| 介面 | 接PC | RJ45(10/100M) |
|  | 接Reader | Wiegand, RS485 |
| 其他 | RTC | YES |
|  | 語音提示 | IP65 |
|  | 嗶嗶聲 | 0.44Kg |
|  | 防水 | YES |
|  | 電源 | 蜂鳴器 |
|  | 工作環境 | 9-15DC/200mA |
|  | 工作濕度 | -5°C-+55°C |
|  | 尺寸（W×d×高） | <95% |
|  | 重量 | 205mm*33mm *83mm |