7吋人臉識別門禁一體機

型號: ASI7213X-V1-T1

2.5D曲面屏、7”液晶顯示器，分辨率為1024×600、2MP CMOS、WDR

自動照明減少光污染

可容納100,000用戶，100,000張人臉圖像，100,000張卡片，100,000個密碼，50個管理員，300,000條記錄

支持面板，IC卡，密碼解鎖和組合解鎖，使用人臉檢測框

面部攝像機距離：0.3米-2.0米；人體高度：0.9米-2.4米(鏡頭-地面距離:1.4米)

使用人臉識別算法，終端可以識別出超過360個人臉位置。

人臉識別速度：0.2秒/張

支持活動檢測、準確識別背光和前燈、多種解鎖狀態顯示模式可保護用戶隱私

支持啟用/禁用溫度監測模式

支持口罩檢測，未戴口罩異常事件警報提示

支持脅迫報警、篡改報警、入侵報警、門接觸超時報警和非法卡超限報警。

支持普通用戶、巡邏用戶、VIP用戶、來賓用戶和特殊用戶、支持可視對講通話

| 型號 | ASI7213X-V1-T1 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式處理器 |
| 網路協議 | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, SIP |
| OSDP 協議 | 有 |
| 互通性 | ONVIF; CGI |
| SDK & API | 支援 SDK |
|  | 基本 |
| 顯示 | 7 英吋 IPS |
| 螢幕類型 | 電容式觸控螢幕 |
| 解析度 | 600(H)×1024(V) |
| 影像元件 | 1/2.8" 2MP CMOS高清晰度WDR雙攝像頭 |
| WDR | 120dB |
| 光補償 | 自動白光/自動紅外燈 |
| 狀態指示器 | 1 個指示燈。 紅色：錯誤； 綠色：正常； 藍色：工作 |
| 語音提示 | 有 |
| 外殼材質 | 鋁合金/鋼化玻璃/ PC |
|  | 功能 |
| 解鎖模式 | 卡/遠程/密碼/面部解鎖，並通過他們的組合解鎖 |
| 讀卡類型 | IC 卡 |
| 期間清單 | 128 |
| 假日期間 | 128 |
| 第一卡解鎖 | 有 |
| 遠端驗證 | 有 |
| 外圍讀卡器 | 1 RS-485, 1 韋根 |
| 多卡認證 | 有 |
| 實時監控 | 有 |
| 網頁配置 | 有 |
|  | 性能 |
| 讀卡距離 | 3 cm |
| 人臉識別範圍 | 臉部攝影機距離：0.3 m–2.0 m；人體高度：0.9 m–2.4 m |
| 人臉驗證精確度 | >99.5% |
| 人臉辨識時間 | 0.2s |
| 指紋感應器類型 | 30°C ~ 45°C |
| 指紋驗證方式 | <= 0.5°C |
| 指紋比較時間 | 0.3 m–1.8 m |
| 溫度監控高度 | 135 cm–185 cm（溫度監控時距離是0.5 m） 120 cm–210 cm（溫度監控時距離是1.2 m） |

|  | 容量 |
| --- | --- |
| 用戶容量 | 100, 000 |
| 人臉圖像容量 | 100, 000 |
| 卡容量 | 100, 000 |
| 密碼容量 | 100, 000 |
| 記錄容量 | 300,000筆紀錄 |
|  | 埠 |
| RS-485 | 1 |
| 韋根 | 1 輸入或輸出 |
| USB | 1 USB2.0 埠 |
| 乙太網路 | 2 乙太網埠 |
| 警報輸入 | 2（開關量） |
| 警報輸出 | 2(繼電器) |
| 警報聯動 | 支援 |
| 退出按鈕 | 1 |
| 門狀態檢測 | 1 |
| 門鎖控制 | 1 |
|  | 警報 |
| 反回傳 | 支援 |
| 防拆警報 | 支援 |
| 脅迫 | 支援 |
| 門磁感應超時 | 支援 |
| 入侵 | 支援 |
| 非法刷卡超過限制 | 支援 |
|  | 一般 |
| 電源供應 | 提供 |
| 電源供應模式 | DC 12V 2A |
| 電源功耗 | <24W |
| 產品尺寸 | 312.5 mm × 129.0 mm × 36.7 mm (12.30" × 5.08"× 1.44") |
| 工作溫度/濕度 | +10°C to +35°C (+50°F to +95°F) / 0%RH–90%RH (非製冷) |
| 工作環境 | 室內 |
| 重量 | 2.2 kg (4.85 lb) |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 認證 | CE/FCC |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.