200萬 HDCVI紅外線 變焦

半球型攝影機

型號: HAC-HDW1230RN-Z

星光級技術

最大 30fps @ 1080P

HD 和 SD 輸出可切換

2.7~12mm 電動鏡頭

最大 紅外線長度 30 米，智能紅外線

IP67 IK10 DC12V

| 型號 | HAC-HDBW1230RN-Z |
| --- | --- |
| 影像感應 | 1/ 2 8 ” CMOS |
| 有效像素 | 192 0(H)x 108 0(V) V),2MP |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | PAL: 1/25~1/100000s / NTSC:1/30~1/100000s |
| 最低照明 | 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N比 | 多於 65 dB |
| 紅外線距離 | 最遠至 30m (98feet) |
| 紅外線開/關 | 自動 手動 |
| 紅外線數量 | 2 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭形式 | 電動鏡頭/固定光圈 |
| 安裝形式 | Board in |
| 焦距 | 2.7mm~12mm |
| 最大光圈 | F1.8 |
| 視角 | H: 101.7°~32.3° |
| 對焦控制 | 電動 |
| 最短焦距 | 200mm 7.87'' |
| DORI 距離 |  | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | DORI 定義 | 25px/m(8px/ft) | 63px/m(19px/ft) | 125px/m(38px/ft) | 250px/m(76px/ft) |
|  | 寬 | 47m (153ft) | 19m (61ft) | 9m (31ft) | 5m (15ft) |
|  | 遠程 | 137m (448ft) | 55m (179ft) | 27m (90ft) | 14m (45ft) |
|  | 水平 / 垂直 / 旋轉範圍 |
| 水平/垂直/旋轉 | 水平 :0 ˚ ~355 ˚ / 垂直 :0 ˚ ~75 ˚ / 旋轉 :0 ˚ ~355 ˚ |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P(1920*1080) |
| 幀率 | 25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | 1 通路 BNC 高清 影像 輸出 / CVBS影像輸出（可以切換） |
| 日/夜 | 自動 (ICR)/ 手動 |
| OSD Menu | 多國語言 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| 白平衡 | 自動 手動 |
| 增益控制 | AGC |
| 抗噪 | 2D |
| 智能紅外線 | 自動 手動 |

|  | 電源 |
| --- | --- |
| 電源 | 12V DC 30% |
| 輸出功率 | Max 6.7W(12V DC,IR on) |
|  | 環境 |
| 工作環境 | 30 ° C ~ +60° C 22 ° F ~ +140° F) 少於 95%RH *應在 30 22 F ）以上啟動 |
| 儲存環境 | 30 ° C ~ +60° C 22 ° F ~ +140° 少於 95% RH |
| 入侵保護/防破壞 | IP67 & IK10 |
|  | 結構 |
| 殼 | 鋁 |
| 尺寸 | Φ 122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5") |
| 重量 | 重量 0.44kg (0.97lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.