200萬 全彩星光HDCVI

半球型攝影機

型號: HAC-HDW1239TL(-A)-LED

全彩星光技術

LED距離20米

最大支援30fps@1080P

CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換

內置麥克風

3.6mm固定鏡頭

IP67, 12V±30% DC

| 型號 | HAC-HDW1239TL(-A)-LED |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8 inch 2.16 Mega Pixels CMOS |
| 有效像素 | 1920 (H)×1080 (V)，200 萬 |
| 電子快門 | PAL:1/25s–1/100000s / NTSC:1/30s–1/100000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux 白光開啟 |
| 補光燈（白光）距離 | 20m (65.61ft) |
| 補光燈（白光）控制 | 自動;手動 |
| 補光燈數量 | 1 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6 mm |
| 最大光圈 | F1.85 |
| 視野角度 | 103.6°x86.9°x46.3° |
| 對焦控制 | 固定 |
|  | 平移/ 傾斜/ 旋轉 |
| 水平/垂直/旋轉 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~78° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | CVI:PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps AHD:PAL: 1080@25fps,720@25fps; NTSC: 1080@30fps,720@30fps TVI:PAL: 1080@25fps,720@25fps,720@50fps; NTSC: 1080@30fps,720@30fps,720@60fps CVBS:PAL: 960×576H;NTSC: 960×480H |
| 影像輸出 | 1 路BNC HD 輸出或CVBS 輸出(OSD 切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 數位寬動態 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 智能補光 | 支援 |
| 電子除霧 | 支援 |
| 數位變焦 | 16X |
| 鏡射 | 開/關 |
| 隱私遮罩 | 開/關 |

|  | 介面 |
| --- | --- |
| 聲音 | 內置麥克風 |
| 影像埠 | 透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V ±30% DC |
| 輸出功率 | Max 3W (12V DC, 白光開啟) |
| 工作環境 | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F);濕度小於95% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 金屬外殼 |
| 尺寸 | φ97mm×85.8mm (φ3.82"×3.38") |
| 重量 | 0.22Kg (0.49lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.