500萬 星光級紅外線 快速安裝

半球型攝影機

型號: HAC-HDW1500TLQN-A

最大25 fps@5MP (16:9影像輸出)

CVI/CVBS/AHD/TVI可切換

快速安裝的半球攝影機，節省了安裝時間

內置麥克風

3.6mm固定鏡頭

智能紅外最大距離30m，

IP67，DC12V

| 型號 | HAC-HDW1500TLQN-A |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1 / 2.7“CMOS |
| 有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V)，500 萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25s–1/100000s / NTSC: 1/30s–1/100000s |
| 最低照度 | 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 30 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 1顆 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6 mm |
| 最大光圈 | F1.85 |
| 視野角度 | 103° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最近對焦距離 | 900mm / 35.43" |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 80m(262.5 ft) | 32m(105.0 ft) | 16m(52.5 ft) | 8m(26.2 ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~78° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| 張數 | CVI:PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD:PAL: 4M@25 fps;NTSC: 4M@30 fps TVI:PAL: 4M@25 fps;NTSC: 4M@30 fps CVBS:PAL: 960H;NTSC: 960H |
| 影像輸出 | 1 路BNC HD 輸出或CVBS 輸出(OSD 切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR) |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 數位寬動態 |
| 增益控制 | AGC |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |
| 鏡射 | 關/開 |
| 隱私遮罩 | 關/開 |

|  | 介面 |
| --- | --- |
| 聲音輸出 | 1-ch 內置麥克風 |
| 影像輸出 | 透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC +-30% |
| 輸出功率 | 最大 3.2W (12V DC,紅外線開啟) |
| 工作環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
| 防水係數 | IP67 |
| 殼 | 金屬殼+塑膠環 |
| 尺寸 | φ109.9 mm × 88.1 mm ( φ4.33" × 3.47" ) |
| 重量 | 0.21 kg (0.46 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.