200萬 星光級四合一紅外線

槍型攝影機

型號: HAC-HFW1230TN-A

星光級0.005Lux 照度，有效提升影像夜視效果

Max. 30fps@1080P

內建麥克風，音源與影像同一條線纜多工傳輸

DC12V±30%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞

Smart IR 獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光

CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出(OSD 或控制器切換)

紅外線距離30M，IP67防水等級

| 型號 | HAC-HFW1230TN-A |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1 / 2.8“CMOS |
| 有效像素 | 1920（H）×1080（V），200 萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 1/30~1/100, 000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6，30IRE，0Lux IR ON |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 30 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 1顆 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H：86.9° |
| 對焦控制 | N/A |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P（1920×1080） |
| 張數 | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | 1 路BNC HD 高畫質輸出或CVBS 輸出(切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD選單 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 數位寬動態 |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |
|  | 介面 |
| 音頻接口 | 內置麥克風 |

|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| --- | --- |
| 電源供應 | DC12V±30% |
| 輸出功率 | Max 3.7W (IR ON) |
| 工作環境 | -40℃~+60℃，濕度小於90% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 鋁合金 |
| 尺寸 | 164.7mm×70mm×71.6mm |
| 重量 | 0.37 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.