200萬 全彩星光 HDCVI

槍型攝影機

型號: HAC-HFW1239TN(-A)-LED

全彩星光級

LED 距離 20 米

最大 30fps@1080P

CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換

內置麥克風

3.6mm 固定鏡頭

IP67，DC12V±30%DC

| 型號 | HAC-HFW1239TN(-A)-LED |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)x1080(V),2MP |
| RAM/ROM | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25~1/100000s / NTSC:1/30~1/100000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux 白光 on |
| LED距離 | 距離可達 20M |
| LED開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 1 |
| 水平/垂直/旋轉 | 水平: 0°~360°，垂直: 0°~78°，旋轉: 0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 103.6°x86.9°x46.3° |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 1.2m (3.94ft) |
|  | 影像 |
| 影像壓縮 | CVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps,720@60fps AHD: PAL: 1080@25fps,720@25fps;NTSC: 1080@30fps,720@30fps TVI: PAL:1080@25fps,720@25fps,720@50fps; NTSC:1080@30fps,720@30fps,720@60fps CVBS: PAL: 960×576H;NTSC: 960×480H |
| 解析度 | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720);960H (704×576/704×480) |
| 背光模式 | BLC / HLC / DWDR |
| 寬動態 | DWDR |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降躁 | 2D |
| 智能光線 | 支援 |
| 電動除霧 | 支援 |
| 光學變焦 | 16X |
| 鏡相 | 關/開 |
| 隱私遮蔽 | 關/開(4區，矩形) |

|  | 介面 |
| --- | --- |
| 聲音 | 內置麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V±30% DC |
| 輸出功率 | Max 3W (12V DC, 白光 on) |
| 工作環境 | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) /少於 95%RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 174.5mm×70.6mm×72.3mm |
| 重量 | 0.34Kg(0.75lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.