500萬 星光級HDCVI紅外線

槍型攝影機

型號: HAC-HFW1500CM(-A)

星光級技術

CVI/CVBS/AHD/TVI可切換

最大25 fps @ 5MP（16：9影像輸出）

內建麥克風

3.6mm固定鏡頭

紅外線距離30M

IP67防水等級、12V DC電源輸出

| 型號 | HAC-HFW1500CM(-A) |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7 inch CMOS |
| 有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V)，500 萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25 s–1/100,000 s / NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6，30IRE，0Lux IR ON |
| 信號雜訊比 | >65dB |
| 最低照度 | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| 紅外線距離 | 30 m (98.4 ft) |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 照度數量 | 3顆 |
| 角度範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 3.6 mm: 109° × 92° × 48° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最近對焦距離 | 1.6 m (5.2 ft) |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 ×1080); 960 H (960×576/960×480) |
| 張數 | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps;NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 數位寬動態 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |
| 鏡射 | 關/開 |
| 隱私遮罩 | 關/開（8個區域，矩形） |

|  | 介面 |
| --- | --- |
| 聲音 | 1-ch 內置麥克風 |
| 影像輸出 | 透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V ±30% DC |
| 輸出功率 | Max 3.7W (12V DC, IR on) |
| 工作環境 | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F);濕度小於95% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 金屬外殼 |
| 尺寸 | 166.6 mm × 69.7 mm × 70.0 mm（6.56" × 2.75" ×2.75"） |
| 重量 | 0.33 kg (0.73 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.