500萬

魚眼全景網路攝影機

型號:IPC-EB5541-AS

5MP　1 / 2.7”CMOS圖像傳感器，低照度，高圖像清晰度

最大輸出  5MP (2592 × 1944) @25/30 fps

H.265編碼，高壓縮率，低位元率

ROI，SMART H.264 +/H.265 +，靈活編碼，適用於各種頻寬和存儲環境

120dB WDR，3D DNR，HLC，BLC，數位浮水印

智能檢測：入侵，絆網，人數統計

異常檢測：運動檢測，視頻篡改，場景更改，音頻檢測，沒有SD卡，

SD卡已滿，SD卡錯誤，網絡斷開，IP衝突，非法訪問和電壓檢測

報警輸入輸出：1/1、音頻輸入輸出：1/1，支援256G MicroSD

內置麥克風、IP67防水係數、IK10防暴係數 、人數統計的熱點圖

| 型號 | IPC-EB5541-AS |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7”500萬 CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| ROM/RAM | 128MB/512MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3~1/100000s |
| 最低照度 | 0.006 Lux @F2.0 |
| S/N信噪比 | >56dB |
| P/T/R 範圍 | 平移: 0°–355° / 傾斜: 0°–55° / 旋轉: 0°–360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 1.4mm |
| 最大光圈 | H: 180° V:180° D:180° |
| 最短焦距 | 0.2 m (0.7 ft) |
|  | 智慧功能 |
| 熱圖 | 支援 |
| IVS | 絆線、入侵 |
| 人數計算 | 支持人數統計，並顯示和輸出早期/每月/每日報告（需要匹配設備）； 支持4個地區的人數統計 |
| 智能搜尋 | 與Smart NVR一起執行完善的智能搜索，事件提取以及將事件視頻合併 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG（僅受支持通過子流） |
| 智能編碼 | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| 日夜切換 | 主碼流: (2592 × 1944 @1–25/30 fps) 子碼流: (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) 第三碼流: (1280 × 720 @1–25/30 fps) |
| 串流能力 | 3串流 |
| 解析度 | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 ×1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704× 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352× 240) |
| 位元控制 | CBR/VBR |
| 影格位元率 | H.264: 3 kbps–8192 kbps / H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| 日/夜 | 彩色/黑/白 |
| 逆光補償 | BLC / HLC |
| 寬動態 | 120dB |
| 場景自適應 | 支援 |

| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/自訂 |
| --- | --- |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降噪 | 3D DNR |
| 運動檢測 | Off / On (4 區, 矩形) |
| ROI感興趣區域 | Off / On (4 區) |
| 隱私遮罩 | 4個區域 |
|  | 聲音 |
| 內置麥克風 | 支援 |
| 聲音壓縮 | PCM; G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
|  | 警報 |
| 警報事件 | 沒有SD卡； SD卡已滿； SD卡錯誤； 使用壽命警告（大華卡支持）； 網絡斷開； 知識產權衝突； 非法訪問； 運動檢測; 視頻篡改； 絆線; 入侵 場景變化； 音頻檢測； 電壓檢測； 外部警報； 人數統計 保持警惕; 人數計數； 人員編號異常檢測； 安全例外 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45（100 / 1000Base-T） |
| SDK / API | 支援 |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP;DNS; DDNS; QoS; UPnP;NTP; Multicast; ICMP;IGMP; NFS;PPPoE; 802.1x; SNMP |
| 互通性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone;Genetec; P2P |
| 使用者/主機 | 20 人 |
| 存儲功能 | 雲端、FTP、SFTP、Mirco SD卡(最大容量256GB) |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS; DSS; DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 介面 |
| 聲音 輸入/輸出 | 1-ch (RCA) /1-ch (RCA) |
| 警報 輸入/輸出 | 1-ch (5mA 3V–5V DC) /1-ch (300mA 12V DC) |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 / 功耗 | 12V DC/PoE ，基本功耗3.7W (12V DC); 4.7W (PoE)，最大功耗5.1W (12V DC); 6W (PoE) |
| 工作環境 | –30°C to +55°C (–22°F to +131°F)，濕度小於95% |
| 主體材質 | 金屬 |
| 防水等級 | IP67 |
| 防暴等級 | IK10 |
| 尺寸 | 62.0 mm × Φ110.0 mm (2.44" × Φ4.3") |
| 重量 | 387 g (0.9 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.