200萬 定焦紅外線

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDBW4231F-AS

1/2.8” 2MP STARVIS CMOS，H. 265&H.264 三串流編碼

50/60fps@2M(1920×1080)

WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

多個網絡監視：Web查看器，CMS（DSS / PSS）和DMSS

3.6mm (2.8mm、6mm可詢問選配)

最遠紅外線距離:20m

Micro SD內存(128G)，IP67，IK10，PoE

| 型號 | IPC-HDBW4231F-AS |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 2.8“CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)x1080(V), 2MP |
| RAM/ROM | 256MB/32MB |
| S/N 信噪比 | >50dB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動/手動,1/3(4)~1/100000s |
| 最低照度 | 0.009Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) / 0.07Lux/2.0( Color,1/30s,30IRE) / 0Lux/F2.0(IR on) |
| 紅外線距離 | 距離可達20m (66ft) |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| LEDs | 10 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6mm (2.8mm、6mm可詢問選配) |
| 最大光圈 | F2.0 (F2.0) |
| 視野角度 | H: 110° (87°, 51°), V:58° (48°, 30°) |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | N/A |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~60° ，傾斜： 0°~80° ，旋轉 0°~360° |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 55m(180ft) | 22m(72ft) | 11m(36ft) | 6m(20ft) |
|  | 6.0mm | 81m(266ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆線，入侵，遺棄/遺失物體 |
| 智能 | 人臉偵測 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 3串流 |
| 解析度 | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 1080P (1~50/60fps) 子碼流 : D1(1~50/60fps) 第三碼流: 1080P(1~25/30fps) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 24~9472Kbps / H.265: 14~5632Kbps |

| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| --- | --- |
| BLC 模式 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| 白平衡 | 自動，自然，路燈，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3D DNR |
| 動態檢測 | 支援（4區，矩形） |
| 重點區域 | 支援（4區） |
| 智能紅外線 | 支援 |
| 數位變焦 | 16x |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (4區，矩形) |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP |
| 互通性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者/主機 | 10/20 |
| 邊緣儲存 | NAS、本地PC儲存、Mirco SD 卡(最大容量128GB) |
| 網頁瀏覽 | IE / Chrome / Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 介面 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
| 輸出功率 | <4.5W |
| 工作環境 | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) ，濕度小於95% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67/IK10 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ106mm×50.3mm (4.17”×1.98”) |
| 重量 | 0.4kg (0.88lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.