500萬 紅外線定焦

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW2531SN-S-S2

5MP，1 / 2.7”CMOS圖像感應，低照度，高解析度

輸出2688×1520（2688×1520）@25/30 fps

內建紅外線LED，最大紅外線距離：30 m

ROI，SMART H.264 / H.265，靈活的編碼，適用於各種頻寬和存儲環境

旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印，適用各種監控場景

智能檢測：絆線，入侵

最大支援 256 GB Micro SD卡

12V DC / PoE電源支援，IP67防護等級

| 型號 | IPC-HFW2531SN-S-S2 |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| RAM/ROM | 256MB/128MB |
| 掃瞄系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門速度 | 自動 / 手動，1/3~1/100 000s 最低 |
| 最低照明 | 0.008 Lux@F1.6 |
| 紅外線距離 | 距離可達 3 0 M |
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 1 |
| 範圍 | 水平：0°~360°，傾斜：0°~90°，旋轉0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 光圈值 | F1.6 |
| 視角 | 2.8 mmmm： 水平：103.0° 傾斜：71.0° 對角線：132.0° |
| 光學變焦 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 0.8m–0.8m (2.62 ft–2.62 ft) |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆線、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 2串流 |
| 解析度 | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流 : 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自訂義 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關/開， 4 區矩形 |

| 重點區域 | 關/開， 4 區 |
| --- | --- |
| 智慧型紅外線 | 支援 |
| 圖像旋轉 | 0 °/ 90 °/ 180°/ 270°（透過 2688 × 1520 支援 90°/ 270 °分辨率及更低。) |
| 鏡像 | 支援 |
| 隱私遮蔽 | 4區 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP;RTP ; RTSP;RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP;DHCP; DNS; DDNS;QoS; UPnP; NTP;Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE;802.1x; Bonjour |
| 互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
| 使用者/主機 | 20 |
| 邊緣儲存 | 大華雲端； FTP; SFTP； Micro SD 卡（最大支援256 GB）； NAS |
| 網頁瀏覽 | IE/Chrome/Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS; DSS; DMSS |
| 智慧型手機 | IOS; Android |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | 12V DC/PoE (802.3af) |
| 電源消耗 | <5.6W |
| 工作環境 | -40°C to +60°C(-40°F to +140°F)/≤ 95% RH |
| 防水係數 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | 166.2 mm × Φ70 mm |
| 淨重 | 0.48kg(1.1lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.