AHD 超高解析 1080P 車牌攝影機

類比系統架構,200M超長傳送距離

960H/1280H雙系統切換

型號: PDR-1000HI-T100IRCAR

產品規格

| 型號 | PDR-1000HI-T100IRCAR |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/3 SONY Sensor |
| OSD 語言 | 中文 , 英文按鍵式 支援COC同軸遠端設定 |
| 總圖素 | 1984(H)*1225(V) |
| 影像水平解析度 | 960H/1080P |
| 最低照度 | 0.01Lux/F1.2 |
| 同步系統 | 內同步(internal) |
| 信號雜訊比 | More then 50dB |
| 曝光方式 | WDR / BLC / 強光遮蔽 / 透霧 |
| 2/3DNR雜訊抑制 | 內建2/3DNR雜訊抑制功能,可有效降低夜間數位雜訊 |
| 電子自動快門 | 自動 1/30~1/100,000秒 手動 1/30 1/60 1/100 1/240 1/480 1/1000 1/2000 1/5000 1/10000 1/50000 |
| 位移偵測 | ON/OFF 手動4區 靈敏度 弱/低/中/高 |
| 畫質調整 | 對比度/锐利度/色度/增益 |
| 影像鏡射 | 上下左右 ON/OFF |
| 自動白平衡 | AWB-PRO/CCT/GW/AI/TEMPORA |
| 遮蔽功能 | 全畫面ON/OFF 自動8區 |
| 夜間彩度 | 黑白/全彩/自動 /外部 |
| 自動慢快門 | OFF / ON / 2X~30X |
| 紅外線元件 | 850nm 42mil High-Power發光元件 x 6 ,特殊投射角度 15° , 30° OR 45° 選配 |
| 紅外線距離 | 90M-120M 室外有效距離(車牌模式40M) |
| 紅外線壽命 | 20,000 有效工作小時,特殊線路設計具IO外同步驅動及風扇輸出, Micro control IC 穩壓,定流 |
| 鏡頭 | 可選購裝設10倍變焦自動光圈鏡頭,鏡頭必需置入大型紅外線遮光罩內,避免 造成攝影機之曝光因夜間紅外線啟動後 |
| 消耗電流 | IR開啟: 1100mA, IR關閉: 80mA 定電流電源控制板,溫度低,壽命長 |
| 外罩結構 | 高硬度鋁合金及不鏽鋼五金配件.抗UV烤漆雙層防水結構處理 |
| 防水系數 | IP 66 防水防塵等級 |
| 雷擊保護 | 具突波吸收保護裝置,訊號源逆向電壓大於5V時即啟動,可防止外電干擾降低系統之損壞率 |
| 影像輸出 | 1.0Vp-p/75Ω/BNC Connector |
| 電源 | DC12V |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢

.

www.uoi.com.tw