200萬 15倍 星光級

PTZ快速球攝影機

型號: SD42215-HC-LA

1/2.8〞2Megapixel STARVIS™ CMOS

15倍光學變焦

Max. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P

120dB真實寬動態，3D DNR

星光級技術

IP66 防水等級

IK10 防暴等級

| 型號 | SD42215-HC-LA |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
| RAM/ROM | 256M/16M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/3 s–1/100000 s |
| 最低照明 | 顏色: 0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6 |
| S/N信噪比 | >50dB |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 5ｍm~75mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F2.8 |
| 視角 | H: 58.9–5.1; V: 34.1–2.9; D: 66.6–5.8 |
| 光學變焦 | 15x |
| 對焦控制 | 自動/半自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 1 m–1.5 m (3.28 ft–4.92 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 1034 m(3392.39 ft) | 409 m(1341.86 ft) | 205 m(672.57 ft) | 103 m(337.93 ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平：0.1°–300°/s ; 垂直：0.1°–120°/s |
| 控制速度 | 水平： 300°/s ; 垂直：200°/s |
| 預設速度 | 水平： 240° /s; 垂直： 200° /s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5 種模式 8 種 巡航，自動水平移動 ，自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD，Pelco-P/D |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 ×576/704 × 480) |
| 幀率 | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) |
| 影像輸出 | 1通道BNC高清視頻輸出/ CVBS 標清視頻輸出（可切換） |
| 日/夜 | 支援 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/然光/路燈 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 2D/3D |

| 數位放大 | 16x |
| --- | --- |
| 翻轉 | 0°/180° |
| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
| 感興趣區域 | 支援 |
| 動態檢測 | 支援 |
| 電子圖像穩定 | 支援 |
| 除霧 | 電動除霧 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a; G.711Mu |
|  | 功能 |
| CVI輸出模式 | CVI; TVI; AHD; CVBS |
|  | 介面 |
| 模擬量輸出 | 1 (CVBS/CVI輸出, BNC port) |
| 聲音輸出 | 1-ch in |
| 警報輸入／輸出 | 1 |
| RS485 | １(鮑率範圍:1200 bps–9600 bps) |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC 12V/5A ± 10% |
| 電源消耗 | 基本：9.6W，最大：Max: 12W |
| 工作環境 | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) |
| 防水係數 | IP66 |
| 防暴係數 | IK10，VS 6000V雷擊保護；浪湧保護 |
| 尺寸 | 155 mm × Φ170 mm (6.10" × Φ6.69") |
| 淨重 | 1.8kg(3.97lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.