200萬 25倍 紅外線 HDVI

PTZ快速球攝影機

型號: SD49225IN-HC(S3)

1 / 2.8STARVIS™CMOS 200 萬畫素鏡頭

25 倍光學變焦

星光技術

120dB 寬動態、3D 雜訊抑制

最大25 / 30fps @ 1080P，25/30/50 / 60fps @ 720P

紅外線距離可達100 米

IP66 防水

| 型號 | SD49225IN-HC(S3) |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1 / 2.8“STARVIS™CMOSS |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 百萬像素 |
| RAM/ROM | 1024M / 128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/4s~1/30,000s |
| 最低照明 | 顏色:0.005Lux@F1.6 ; 0Lux@F1.6 IR開啟 |
| 紅外線距離 | 最遠至100m |
| S/N比 | >55DB |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 6 |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 4.8mm~120mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 |
| 視角 | H:62.8° ~ 2.6° |
| 光學變焦 | 25x |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 偵測(m) | 偵測(m) | 偵測(m) |
|  | 1613m (5259ft) | 646m(2119ft) | 323m (1060ft) | 161m(528ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平旋轉：0°〜360°°，垂直：-15°〜90°，自動翻轉180° |
| 控制速度 | 水平旋轉：0.1°〜200°/ s;垂直：0.1°〜120°/ s |
| 預設速度 | 水平旋轉： 240°/ s;垂直： 200° |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5 種模式 8 種 巡航，自動水平移動 ，自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD, Pelco-P/D(自動識別） |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) |
| 幀率 | 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | 1 路 BNC 輸出 or CVBS 輸出(切換) |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| OSD | 支援 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動，一般，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR (2D/3D) |
| 除霧 | 支援 |

| 數位放大 | 16x |
| --- | --- |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
|  | 認證 |
| 認證 | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
|  | 端口 |
| 影像端口 | 1 |
| 聲音端口 | 1 |
| RS485 | 1-ch in |
| 警報 開/關 | 2/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC 12V/3A |
| 電源消耗 | 13W, 22W (IR on, Heater on) |
| 工作環境 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 90% RH |
| 防水係數 | IP66 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ160(mm) x 295(mm) |
| 淨重 | 3kg(6.61lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.