UOI-1080M (熱感)

探頭AHD星光彩色攝影機

產品功能

  - 全天24小時都是彩色影像, 影像辨識度最高。

  - 採用高性能SONY IMX291 1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器，

圖像清晰度高。

  - 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。

  - 採用大口徑2百萬鏡頭, 夜間全彩影像不失真

  - 夜間低感度提升達30倍。

  - 支援1路類比視頻輸出。

  - 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。(選配)

產品規格

| 型號 | UOI-1080M(熱感) |
| --- | --- |
| 影像圖素 | 1920（H）x 1080（V） |
| 系統 | NTSC/PAL可切換 |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 曝光模式 | 手動/自動（區間可調，1,1/60~1/50000秒） |
| 影像標準 | AHD標準協定 |
| 影像幀率 | 1920*1080@30fps |
| 圖像翻轉 | 支援影像上/下/左/右翻轉 |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 鏡頭 | 3.7mm鏡頭2百萬專用鏡頭 |
| 影像輸出 | 1路AHD介面，1路BNC類比視頻輸出 |
| OSD調整 | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制 |
| Gamma 修正 | 0.45 |
| 信號雜訊比 | 48dB (自動增益控制: 關) |
| 透霧功能 | 啟動/關閉 |
| 3D降噪 | 啟動/關閉 |
| 逆光處理 | 數位寬動態/逆光處理/強光抑制 |
| 工作環境 | 工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90% |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.