UOI-3208

AHD 防護罩型高畫質攝影機 
AHD 1080P高畫質攝影機

產品簡介

UOI-3208  戶外防護罩型紅外線高畫質數位攝影機，

採用最新1/2.9" Sony 323 2.0Megapixel AHD CMOS

可透過切換開關選擇AHD/TVI/CVI/CVBS高畫質影像。

可使用同軸電纜/懶人線/絞線傳輸器 傳輸不須重新配線。

採用2.8~12mm 大光圈手調鏡頭，任意調整需要的角度。

超高感度、極致畫質、紅外線濾片切換功能。

產品功能

  - 採用高性能SONY 1/2.9" 2百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高

  - 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。

  - 內建12顆高效能IR LED。

  - 紅外線啟動感應裝置採用最新設計, 故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光

  - 造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。

  - 前玻璃具有中孔, 可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上, 造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象。

  - 日本原裝生產, 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控。

  - 夜間低感度提升達30倍。

  - 支援1路類比視頻輸出。

  - 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。(選配)

產品規格

| 型號 | UOI-3208 |
| --- | --- |
| 影像圖素 | 1920（H）x 1080（V） |
| 系統 | NTSC/PAL可切換 |
| 日夜功能 | 內建IR-CUT機械切換 |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 曝光模式 | 手動/自動（區間可調，1,1/60~1/50000秒） |
| 影像標準 | AHD標準協定 |
| 影像幀率 | 1920*1080@30fps |
| 圖像翻轉 | 支援影像上/下/左/右翻轉 |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 鏡頭 | 2.8~12mm變焦鏡頭百萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置 |
| 影像輸出 | 1路AHD介面，1路BNC類比視頻輸出 |
| OSD調整 | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制 |
| Gamma 修正 | 0.45 |
| 信號雜訊比 | 48dB (自動增益控制: 關) |
| 透霧功能 | 啟動/關閉 |
| 3D降噪 | 啟動/關閉 |
| 逆光處理 | 數位寬動態/逆光處理/強光抑制 |
| 防水等級 | 室外防水型 IP 66等級 |
| 紅外線燈 | 內建12顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED |
| 投射距離 | 紅外線感光距離約50米 |
| 外罩 | 全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙 |
| 工作環境 | 工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90% |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.