UOI-M50S

500萬室外紅外線彩色攝影機
產品功能

- 採用高性能SONY 1/2.8”500萬低感度CMOS圖像感測器，

圖像清晰度高

- 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。

- 內建6顆高效能IR LED。

- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計, 故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光

- 造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。

- 前玻璃具有中孔, 可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上, 造成紅外線啟動時光線折射

至鏡頭而產生LED光點或光暈現象。

- 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控。

- UTC支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。

產品規格

| 型號 | UOI-M50S |
| --- | --- |
| CMOS感應器 | SONY IMX335 |
| ISP影像處理器 | FH8538M |
| 系統 | NTSC/PAL可切換 |
| 日夜功能 | 內建IR-CUT機械切換 |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 曝光模式 | 自動 |
| 影像標準 | AHD/TVI@5MP AHD/TVI/CVI@4MP CVBS |
| 影像幀率 | 2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 鏡頭 | 2.8/4/6/8mm鏡頭500萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置 |
| 影像輸出 | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| OSD調整 | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制 |
| 2D降噪 | 啟動/關閉 |
| 逆光處理 | 數位寬動態/逆光處理 |
| 防水等級 | 室外防水型 IP 66等級 |
| 紅外線燈 | 內建6顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED |
| 投射距離 | 紅外線感光距離約25米 |
| 外罩 | 全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙 |
| 工作環境 | 工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90% |
| 電源 | DC12V/350mA |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.