2MP單按鍵影視感應網路門口機

型號: VTO2211G-P

PC+壓克力輕巧薄型設計

-30°C ~ +60°C 的工作溫度

卡容量：10,000

紅外線補光&夜視功能

卡片解鎖、APP 解鎖、室內監視器解鎖

通過手機APP 遠端對講功能

警報篡改、控制兩個鎖

IP65、標準PoE

| 型號 | VTO2211G-P |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 操作系統 |
| 按鍵類型 | 機械式按鍵 |
| 互通性 | ONVIF |
| 網路協定 | SIP、P2P、IPv4、DNS、RTSP、RTP、TCP、UDP |
|  | 影像 |
| 攝像機 | 1 / 2.8 2MP CMOS 高清晰度低照度 / WDR 彩色 / IR |
| 視野角度 | 水平： 125° ，垂直： 72° ，對角線： 142° |
| 寬動態 | 120dB |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 壓縮 | H.264 |
| 解析度 | 主碼流： WVGA 720P D1／輔碼流： CIF WVGA QVGA 1080P D1 |
| 張數 | 30 fps |
| 位元率 | 256K 4M |
| 背光補償 | 自動紅外線 |
| 日夜切換 | ICR 自動切換 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711Mu G.711u PCM |
| 聲音輸入 | 1 輸入 |
| 聲音輸出 | 內建喇叭 |
| 聲音模式 | 2 路 |
| 聲音增強 | 迴聲抑制和消除／數字降噪 |
| 聲音位元率 | 16KHz 16Bit |
|  | 功能 |
| 通訊模式 | 全數位化 |
| 解鎖模式 | 卡 /APP/室內顯示器解鎖 |
| 卡的種類 | IC 卡 |
| 移動偵測 | 影像移動偵測 |
| 自動快照 | 自動快照只能在室內顯示器上啟用 |
| 離開影像 | 支援（將SD卡插入室內監視器） |
| 網頁配置 | 支援 |
|  | 性能 |
| 通訊模式 | 3cm~5cm |
| 儲存 | PC+壓克力 |
|  | 容量 |
| 通訊模式 | 10,000 |

|  | 介面 |
| --- | --- |
| RS-485 | 1 |
| 電子鎖 | 1 |
| 警報 | 1輸入，1輸出 |
| 電源輸出 | 1 |
| 退出按鈕 | 1 |
| 門位狀態偵測 | 1 |
| 開鎖控制 | 1 |
| 網路介面 | 1埠10M / 100M |
|  | 警報 |
| 篡改 | 支援 |
| 儲存溫度 | -40°C ~ +60°C 濕度小於95% |
| 防護等級 | IP67 |
|  | 一般 |
| 顏色 | 黑色面板和銀色鏡框 |
| 電源供應 | DC 12V / 1A、標準PoE |
| 安裝方式 | 壁掛安裝 |
| 認證 | CE，FCC |
| 附件 | 支架和警報帶狀電纜 |
| 尺寸 | 150 mm × 100 mm ×24.8 mm |
| 防護等級 | IP65 |
| 工作溫度 | -30°C ~ +60°C，濕度10％~90％ |
| 安裝環境 | 戶外 |
| 工作海拔 | 3000m以下 |
| 消耗功率 | 待機 <1W，工作<7W |
| 重量 | 490g |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.