H.265 4路智慧型五合一

XVR監控主機

型號: XVR5104HS-X1

H.265+/H.265 /H.264+/H.264影像壓縮格式

支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入

IVS智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失物

智慧搜尋、人臉快速搜尋

聲音： 1 In / 1 Out

IP Camera最高支援6MP；單顆硬碟最大支援12TB

HDMI與VGA影像輸出，最高解析度1920×1080

手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)

| 型號 | XVR5104HS-X1 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| 影像輸入 | 4路， BNC |
| HDCVI/AHD/TVI | 5MP、4MP、1080P、720P |
| CVBS | NTSC |
| IP影像輸入 | 4+2路，每路最高可達6MP |
| 語音 | 1路輸入(RCA)，1路輸出(RCA) |
| 語音雙向對講 | 支援 |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 解析度 | 5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF |
| 影像碼流模式-主碼流 | 1CH:5M-N(1~10fps);其他:4M-N,1080P(1~15fps). 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps) |
| 影像碼流模式-輔碼流 | D1,CIF(1~15fps) |
| 位元率 | 32~6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~60分鐘(預設60分鐘)，事件前錄影1~30秒，事件後錄影10~300秒 |
| 音頻壓縮 | AAC(只有CH1), G.711A, G.711U, PCM |
| 音頻取樣/位元率 | 8KHz, 16 bit / 64Kbps |
|  | 顯示 |
| 影像輸入 | 1組HDMI、1組VGA |
| 解析度 | 1920×1080、1280×1024、1280×720 |
| 分割畫面 | 未接入 IP： 1 、4 / 接入 IP ：1 、4 、6 |
| OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | 1組RJ45，10/100M |
| 網路傳輸量 | 最大24Mbps |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi,3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協定 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |

|  | 影像偵測/警報 |
| --- | --- |
| 觸發事件 | 錄影、 PTZ 、巡視、影像推播、 E-mai 、 FTP 、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域396(22×18) 、影像遺失、 篡改和分析 |
| 警報輸入/輸出 | N/A |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 1 、 4 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋 |
| 備份模式 | USB隨身碟、網路備份 |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部硬碟 | 1 SATA Port (單顆支援12TB) |
| USB | USB2.0×2 |
| RS485 | 1 Port ，用於 PTZ 控制 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | DC12V 1.5A DC12V 1.5A |
| 電源功耗 | <10W( 無硬碟) |
| 工作環境 | -10℃~+55℃ 濕度小於90% |
| 尺寸 | 260mm×236mm×48mm |
| 重量 | 0.9kg 無硬碟 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.