H.265 8/16路智慧型五合一

XVR監控主機

型號: XVR5108/16HE-X

H.265+ / H.265雙流影像壓縮

智能搜索和智能影像系統

同軸聲音/升級/警報，同⼀線纜多⼯傳輸設計

支援HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP影像訊號輸入

最多支援24路IPC，每路支援6MP，最高96Mbps接入頻寬

| 型號 | XVR5108/16HE-X |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| 影像輸入 | 8/16 路， BNC |
| HDCVI攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| AHD攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| TVI攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| CVB攝影機 | PAL/NTSC |
| IP攝影機 | 8+4/16+8路，每路最高可達 6MP |
| 聲音輸入/輸出 | 8/16-ch 輸入(RCA) / 1 輸出 (RCA) |
| 雙向對講 | 支援 |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 解析度 | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF其他：4M-N,1080P(1~15fps). 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps) |
| 影像碼流模式-主碼流 | 1+2CH:5M-N(1~10fps); 其他：4M-N,1080P(1~15fps). 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps) |
| 影像碼流模式-輔碼流 | D1,CIF(1~15fps) |
| 每一路位元率 | 32Kbps ~6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) 警報，停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~ 60分鐘 (預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30秒，事件後錄影 10~300 秒 |
| 聲音壓縮 | AAC( 僅適用 CH1) 、 G.711A 、 G.711U 、 PCM |
| 聲音取樣頻率 | 8KHz ，每一路 16 bit |
| 聲音位元率 | 每一路 64 Kbps |
|  | 顯示 |
| 影像輸入 | 1組HDMI、1組VGA |
| 解析度 | HDMI: 8CH: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 16CH: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| 分割畫面 | 未接入 IP 8CH： 1 、4 、 8 、 9 / 未接入 IP 16CH： 1 、4 、 8 、 9 、 16 接入 IP 8CH：1 、4 、8 、 9 、 16 / 接入 IP 16CH： 1 、4 、 8 、 9 、 16、25 |
| OSD | 攝影機名稱、時間、影像遺失、攝影機鎖定、位移偵測、錄影 |
|  | 網路 |
| 網路接口 | 8CH: 1 RJ-45 Port (100M) / 16CH: 1 RJ-45 Port (1000M) |
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/ IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、UPnP、RTSP、UDP、SMTP NTP、DHCP、DNS、IP 過濾器、 PPPoE、DDNS、FTP、 警報伺服器、P2P、IP 搜索 |
| 最多上線人數 | 128 位使用者 |
| 手機監控功能 | 手機監控功能 iPhone 、 iPad 、 Android |
| 協議 | ONVIF 16.12 、 CGI |

|  | 影像偵測/警報 |
| --- | --- |
| 觸發事件 | 錄影、 PTZ 、巡視、影像推播、 E-mai 、 FTP 、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域 396(22×18) 、影像遺失、篡改和分析 |
| 警報輸入/輸出 | 8/16 |
| 繼電器輸出 | 3 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 8CH: 1 、 4 、 9 / 16CH: 1 、 4 、 9 、 16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、數位變焦 |
| 備份模式 | USB設備、網路備份 |
|  | 儲存 |
| 內部硬碟 | 1 SATA Port (單顆支援12TB) |
| eSATA | N/A |
|  | 輔助接口 |
| USB | 8CH:2 USB 2.0 / 16CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
| RS232 | N/A |
| RS485 | 1 Port ，用於 PTZ 控制 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | DC12V 2A |
| 電源功耗 | 8CH:<10W( 無硬碟) / 16CH:<15W( 無硬碟) |
| 工作環境 | －10℃~+55℃ 濕度10%~90% RH |
| 尺寸 | 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8" x 10" x 2.2") |
| 重量 | 8CH:1.2kg (2.6 lb) 無硬碟 / 16CH:1.3kg(2.9 lb)無硬碟 |
| 安裝方式 | 桌面安裝 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.