16路 5M-N/1080P WizSense

人臉辨識監控主機

型號: XVR5116HS-I2

H.265+ / H.265 雙流影像壓縮

支援CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入

最高支援5MP 類比高清攝影機，6MP 網路攝影機

最多24 路IPC 輸入，每路支援6MP，最高128Mbps 接入頻寬

支援2 路類比高清攝影機人臉辨識

AI 編碼，與H.265 相比可以降低50％儲存需求，有效提升人車辨識能力

周界防護和SMD Plus，提升人車入侵警報準確率

AI 智慧搜尋，人車分類分析，節省事件搜尋時間

同軸聲音/升級/警報，同一線纜多工傳輸設計

物聯網和POS 功能

| 型號 | XVR5116HS-I2 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
|  | 周界保護 |
| 效能 | 2 路，每路 10IVS |
| 對象分類 | 用於人/車二次辨識的絆線、入侵 |
| AI 搜索 | 按目標分類搜索（人/車 |
|  | 臉部辨識 |
| 效能 | 每秒最多處理 12 張臉部照片，2 路影像流人臉識別，僅支援攝影機 |
| 陌生人模式 | 偵測陌生人的臉（不在資料庫的臉部數據庫中），並可手動設置相似度閾值 |
| AI 搜索 | 最多同時搜索 8 張臉部圖像，可以為每個臉部圖像設置相似度閾值。 |
| 數據管理 | 多達 10 個人臉資料庫，共 10,000 個人臉圖像。 可將姓名，性別，生日，國籍，地址，ID 訊息備註到每張臉部圖片。 |
| 數據應用 | 每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道 |
| 觸發事件 | 蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄音，警報輸出，PTZ 等 |
|  | SMD Plus |
| 效能 | 16 路 |
| AI 搜索 | 按目標分類搜索（人/車） |
|  | 影像/聲音 |
| 攝影機輸入 | 16 路 , BNC |
| HDCVI輸入 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps,720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| AHD輸入 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30,720P@25/30fps |
| TVI輸入 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30,720P@25/30fps |
| CVBS輸入 | PAL/NTSC |
| IP攝影機輸入 | 16+8 路 , 每路高達 6MP |
| 聲音 | 1 輸入(RCA)，1 輸出(RCA) |
| 雙向對講 | 與聲音輸入/輸出共用(RCA) |
|  | 錄影 |
| 網路接口 | AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 網路傳輸量 | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| 錄影張數 | 主碼流：所有頻道5M-N(1~10fps)、4MN/1080P (1~15fps)、1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps)輔碼流 : D1/CIF (1fps 15fps) |
| 位元率 | 每路 32 Kbps~6144 Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影 |
| 錄影間隔 | 1~60 分鐘(預設60 分鐘)，事件前錄影1~30 秒，事件後錄影10~300 秒 |
| 聲音壓縮 | AAC (僅支援第1路), G.711A, G.711U, PCM |
| 聲音取樣率 | 每路8 KHz, 16 bit |
| 聲音位元率 | 每路64 Kbps |

|  | 顯示 |
| --- | --- |
| 接口 | 1 組HDMI、1 組VGA |
| 解析度 | HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 ※在AI 模式下選擇人臉辨識或IVS＆SMD 時，解析度將調整為 1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 |
| 多螢幕顯示 | 未接入IP：1、4、8、9、16 接入IP：1、4、8、9、16、25 |
| OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
|  | 網路 |
| 接口 | １組RJ45 接口，1000Mbps |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP,UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search |
| 最大使用者 | 128使用者 |
| 智慧型手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 16.12, CGI |
|  | 影像警報/警報 |
| 觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 1/4 /9/16 ※在AI 模式下選擇人臉辨識或IVS＆SMD 時，回放分割畫面將調整為1、4、9 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒) |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放 |
| 備份模式 | USB 設備、網路備份 |
|  | 儲存 |
| 內部硬碟 | 1 個SATA 接口，容量可達10TB (支援10TB) |
| USB | 2 埠USB （USB 2.0×1，USB 3.0×1） |
| RS485 | 1 Port，用於PTZ 控制 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | DC12V 2A |
| 電源功耗 | <12W( 無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C to +55°C,濕度小於90% |
| 尺寸 | 1U, 260 mm × 238 mm × 48 mm |
| 重量 | 1kg (無硬碟) |
| 安裝方式 | 平面 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.