500萬 星光級HDCVI 紅外線

魚眼全景攝影機

型號: HAC-EW2501

1/2.8" 5百萬畫素 CMOS

全景魚眼鏡頭

真實寬動態120dB、星光級、2D&3D降噪

最大20fps @5MP

內置麥克風

智能紅外最大距離10m

DC12V

| 型號 | HAC-EW2501 |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1 / 2.8“ 5MP CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V)，500 萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL:1/4s~1/100,000s ／ NTSC:1/3s~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F2.0 (Color), 30IRE,0lux IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達10米 |
| IR 開 / 關控制 | Auto (ICR)/彩色/黑/白 |
| 紅外線 LED | 3顆 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 1.4mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H: 180°, V:180° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 0.2m(7.87'') |
|  | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
| DORI 定義 | 25 px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ ft) | 250px/m (76px/ft) |
| DORI 距離 | 28m(92ft) | 12m(37ft) | 6m(18ft) | 3m(9ft) |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5MP (2592×1944) |
| 張數 | 20fps@5MP,25/30fps@4MP |
| 影像輸出 | 1 路BNC HD 輸出或CVBS 輸出(OSD 切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD選單 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| WDR | 120dB |
| 增益控制 | AGC |
| 雜訊抑制 | 2D/3D |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |

|  | 認證 |
| --- | --- |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|  | 聲音 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V ±30% |
| 輸出功率 | 7.3W (IR 開啟) |
| 工作環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 濕度少於 95% RH *應在 -30°C (-22°F）以上啟動 |
| 儲存環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 濕度少於 95% RH |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 鋁+塑膠 |
| 尺寸 | Φ126.2mm x 40.6mm(Φ4.97"x 1.6") |
| 重量 | 0.24kg (0.53lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.