200萬 HDCVI紅外線

半球型攝影機

型號: HAC-HDBW1200FN-M

Max.30fps@1080P

HDCVI影像訊號輸出

3.6mm 固定鏡頭

智能紅外線最遠距離:20m

IP67，IK10，IP6K9K，DC12V

防震

| 型號 | HAC-HDBW1200FN-M |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1 / 2.7“CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25s–1/100000s / NTSC: 1/30s–1/100000s |
| 最低照度 | 0.02Lux/F2.0 , 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N信噪比 | >65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 20 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| LEDs | 8 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F2.1 |
| 視野角度 | H: 89.9° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 900mm /35.40'' |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平：-30°~30° ，傾斜： 0°~80° ，旋轉 0°~360° |
|  |  | 25px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ft) | 250ppm (76px/ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 53.3m(174.9ft | 21.3m(69.9ft) | 10.7m(35.1ft | 5.3m(17.4ft) |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P (1920×1080) |
| 張數 | PAL:1920×1080@25fps;NTSC:1920×1080@30fps |
| 影像輸出 | 1-ch BNC HDCVI高清視頻輸出 |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 數位寬動態 |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |

|  | 認證 |
| --- | --- |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) IP6K9K |
|  | 介面 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
| 接口 | 1-power/2-video ground/3-power ground/4-video |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±25% |
| 輸出功率 | Max 2.44W (12V DC, IR on) |
| 工作環境 | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)，濕度小於95% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67, IK10 |
| 殼 | 鋁 |
| 尺寸 | 106mm×50.3mm (4.17"×1.98") |
| 重量 | 0.327kg (0.68lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.