500萬 HDCVI POC 紅外線

半球型攝影機

型號: HAC-HDW1500T-Z-A-POC

Max 20fps@5MP

高清標清可切換輸出

內置麥克風

2.7~12mm電動鏡頭

智能紅外最大距離60m

IP67，POC/DC12V

| 型號 | HAC-HDW1500T-Z-A-POC |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V)，500 萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25~1/100000s / NTSC: 1/30~1/100000s |
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 60 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 2顆 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 2.7-12mm |
| 最大光圈 | F1.8 |
| 視野角度 | H: 93°~30° 、V: 68°~22° |
| 對焦控制 | 電動 |
| 最短對焦距離 | 800mm 31.50'' |
| DORI 距離 |  | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 定義 | 25px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ft) | 250px/m (76px/ft) |
|  | W | 67m(220ft) | 27m(89ft) | 13m(43ft) | 7m(22ft) |
|  | T | 198m(650ft) | 79m(259ft) | 39m(128ft) | 19m(62ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~78° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5MP (2592×1944) |
| 張數 | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
| 影像輸出 | 1 路BNC HD 輸出或CVBS 輸出(OSD 切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD選單 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 數位寬動態 |
| 增益控制 | AGC |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |

|  | 認證 |
| --- | --- |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|  | 聲音 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC +-30% |
| 輸出功率 | Max 3.5W(12V DC,IR on) |
| 工作環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 少於 95% RH *應在 -30° (-22°F）以上啟動 |
| 儲存環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 少於 95% RH |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 鋁 |
| 尺寸 | Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68"×3.13") |
| 重量 | 0.45kg(0.99lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.