500萬 HDCVI紅外線

半球型攝影機

型號: HAC-HDW1500TLN-A

Max. 20fps@5MP

內置麥克風

CVI、AHD、TVI、CVBS影像訊號輸出

3.6mm 固定鏡頭

智能紅外線最遠距離:30m

IP67，DC12V

| 型號 | HAC-HDW1500TLN-A |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7 inch CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H)×1944 (V), 5MP |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25s–1/100000s / NTSC: 1/30s–1/100000s |
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
| 信號雜訊比 | 30m (98.42ft) |
| 紅外線距離 | 自動 / 手動 |
| IR 開 / 關控制 | 1 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | 101°×77.5°×56.5° |
| 對焦控制 | N/A |
| 最短對焦距離 | 1.4m (4.59ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~78° ，旋轉 0°~360° |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 80m (262ft) | 32m (105ft) | 16m (52ft) | 8m (26ft) |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5M (2592×1944); 4M (2560×1440); 1080P (1920×1080); 960H (960× 576/960×480) |
| 張數 | CVI:PAL: 5M@20fp; 4M@25fp; 1080P@25fp/ NTSC: 5M@20fp; 4M@30fp; 1080P@30fp AHD: PAL: 5M@20fp; 4M@25fp; 1080P@25fp/ NTSC: 5M@20fp; 4M@30fp; 1080P@30fp TVI: PAL: 5M@20fp; 4M@25fp; 1080P@25fp/ NTSC: 5M@20fp; 4M@30fp; 1080P@30fp CVBS: PAL: 960H / NTSC: 960H |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 數位寬動態 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 支援 |

| 鏡射 | 支援 |
| --- | --- |
| 隱私遮罩 | 支援(8區,矩形) |
|  | 認證 |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|  | 介面 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
| 影像 | CVI / TVI / AHD / CVBS選擇一種透過BNC輸出 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±30% |
| 輸出功率 | Max. 3.7W (12V DC, IR on) |
| 工作環境 | -40℃~+60℃，濕度小於95% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 內芯：金屬+塑料； 蓋：塑料 |
| 尺寸 | Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38") |
| 重量 | 0.22kg (0.49lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.