500萬 全彩星光 HDCVI

槍型攝影機

型號: HAC-HFW1509T-LED

全彩星光級

LED 距離 20 米

最大 20fps@5MP

CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換

3.6mm 固定鏡頭

IP67，DC12V±30%DC

| 型號 | HAC-HFW1509T-LED |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7” inch 500萬 CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP |
| 掃瞄系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25~1/100000s / NTSC:1/30~1/100000s |
| S/N 信噪比 | >65dB |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.2, 0Lux , 白光開啟 |
| 補光燈(白光)距離 | 距離可達20 m (65.61 ft) |
| LED 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| LED數量 | 1 |
| 水平/垂直/旋轉 | 水平: 0°~360°，垂直: 0°~180°，旋轉: 0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.2 |
| 視野角度 | 111° × 83° × 56° |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 最短對焦距離 | 1.2m (3.94ft) |
|  | 影像 |
| 影像壓縮 | PAL: 5M@20fps, 4M@25fps, 1080P@25fps; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps, 1080P@30fps AHD: PAL: 5M@20fps, 4M@25fps ; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps TVI: PAL: 5M@20fps, 4M@25fps; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| 解析度 | 5M(2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480) |
| 背光模式 | BLC / HLC / DWDR |
| 寬動態 | DWDR |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降躁 | 2D NR |
| 智能光線 | 支援 |
| 鏡相 | 關/開 |
| 隱私遮蔽 | 關/開(8區，矩形) |

|  | 端口 |
| --- | --- |
| 影像輸出 | 一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 輸出 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V±30% DC |
| 輸出功率 | 最高3W (12V DC, 白光 開啟) |
| 工作環境 | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) /少於 95%RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬外殼 |
| 尺寸 | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm (6.87" × 2.78" × 2.85") |
| 重量 | 0.33 Kg (0.73 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.