1200萬 紅外線

魚眼全景網路攝影機

型號:IPC-EBW81230N

1/1.7” 1200萬 STARVIS™ CMOS

H.265/H.264 三流編碼

最大 25fps@12M(4000x3000)

多重扭轉模式

日/夜(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

智能功能

最遠紅外線距離 10m

Micro SD 卡, IP67, IK10, PoE

| 型號 | IPC-EBW81230N |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/1.7 ” 600萬 CMOS |
| 有效像素 | 4000(H)x3000(V) |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3(4)~1/100000s |
| 最低照度 | 彩色: 0.001 lux at F2.8 (1/3 s, 30 IRE) 彩色: 0.01 lux at F2.8 (1/30 s, 30 IRE) 0 lux at F2.8 (紅外線開啟) |
| S/N信噪比 | >50dB |
| 紅外線距離 | 最遠至 10m |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線鏡頭 | 3 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 1.98mm |
| 最大光圈 | F2.8 |
| 視野角度 | H: 180°, V: 180° |
| 對焦控制 | 固定 |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 42m(138ft) | 17m(56ft) | 8m(27ft) | 4m(14ft) |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆網,入侵 |
| 智能功能 | 熱圖 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265/H.264 |
| 智能編碼 | 三串流 |
| 解析度 | 12M(4000×3000)/ 8M(2880×2880)/6M(2880×2160)/ 3M(2048x1536)/ 1.3M(1280x960)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 12 MP (25 fps) 或 8 MP(30 fps) 子碼流: D1(30fps) 第三碼流: 1.3MP(30fps) |
| 位元控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H.265: 3Kbps~ 9984Kbps / H.264: 8Kbps~ 16384Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/色彩/黑/白 |
| 背光補償 | BLC / HLC / DWDR |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |

| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| --- | --- |
| 動態偵測 | 關 / 開， (4 區,矩形) |
| 重點區域 | 關 / 開， (4 區) |
| 數位變焦 | 16x |
| 鏡像功能 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 支援(4 區) |
| 智能紅外線 | 支援 |
| 除霧 | 支援 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | M12 D-coded Connector (100/1000 Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP |
| 串流方式 | 單播／多播 |
| 互用性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| 使用者/主機 | 10人/20 人 |
| 存儲功能 | NAS、本地PC即時記錄、Mirco SD卡(最大容量128GB) |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸出 | 1/1 |
| 警報輸入/輸出 | 2(5 VDC, 5 mA) / 2（30 VDC，1 A；50 VAC，0.5 A） |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12 VDC ±25% or PoE (802.3af, Class 0) |
| 電源功耗 | <12W |
| 工作溫度/濕度 | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 相對濕度小於95％ |
| 防水等級 | IP67 |
| 防暴係數 | IK10 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ149.8mm×47.7mm(Φ5.9”×1.88”) |
| 重量 | 0.58Kg (1.28lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.