400萬人臉辨識紅外線

槍型網路攝影機

型號:IPC-HFW7442H-Z4FR

1/1.8”4MP CMOS，低照度，高畫質

最大輸出4MP（2688×1520）@ 50 fps / 60 fps

H.264/H.265編碼、寬動態140dB

日/夜(ICR)、3DNR、AWB、HLC、BLC、ROI、SVC

週界防護、人流統計、人臉偵測

24V AC/PoE/12V DC電源

IP67 防水等級、IK10防護等級

| 型號 | IPC-HFW7442H-Z4FR |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/1.8”400萬 CMOS |
| 有效像素 | 2688 (H) × 1520 (V) |
| RAM/ROM | 2GB/16GB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動，1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.001 Lux@F1.6 |
| 紅外線距離 | 距離可達 120m (393.70 ft) |
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 |
| 紅外線鏡頭 | 4 顆 IR LED |
| 視角 | 平移: 0°–360° ，傾斜 0°–90°，旋轉: 0°–360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭 |
| 安裝類型 | Module interface |
| 鏡頭選擇 | 8 mm–32 mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H：40° (W)–15° (T) ，V：23° (W)–9° (T)，Ｄ：46° (W)–18° (T) |
| 光圈類型 | 自動 |
| 最短對焦距離 | W: 2.5 m (8.20 ft)，T: 6 m (19.69 ft) |
|  | 智能分析 |
| IVS | 遺留物體、移動物體 |
| 周邊防護 | 絆線，入侵，快速移動（這三個功能支援分類和準確檢測車輛及人員） ；停車檢測，遊蕩檢測，人群聚集 |
| 人臉追蹤 | 人臉辨識，追蹤，優先級，快照， 臉部輪廓濾鏡，面部曝光，面部特質提取，6種特質和8種 表達方式：性別，年齡，眼鏡，表情（憤怒，悲傷，厭惡，恐懼，驚訝，平靜，幸福和困惑）， 面具，鬍鬚。臉部去背功能：臉部，單英寸照片兩種快照策略：優先時間設定，可管理5組臉部資料角度濾鏡圖庫管理，支援個人註冊或批次註冊，人臉辨識和相似設置最高可支援200,000張 人臉圖庫對比 |
| ANPR | 快照車輛屬性：車牌，車輛類型，車輛顏色，車輛品牌其他屬性：遮陽板，安全帶， 吸煙，打電話，車載附件，年度車輛檢查標誌 |
| 影像元數據 | 支持人體，人臉，機動車和非機動車的圖像捕獲和屬性提取。 |
| 人流統計 | 人數統計（計算入口編號，出口編號和通行證編號），每天/每月/顯示和輸出年度統計 |
| 智能搜尋 | 與智慧型網路錄影機合作能夠在智能搜尋、事件提取及事件視頻的合併表現的更完善 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG(輔碼流) |
| 智能編碼 | 支援 Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| 串流能力 | 五串流 |
| 幀率 | 主碼流: 2688 × 1520 (1–50/60 fps) 子碼流: 704 × 576 (1–25fps);704 × 480 (1–30fps) 第三碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) 第四碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) 第五碼流: 704 × 576 (1–25fps);704 × 480 (1–30fps) |

| 解析度 | 4M (2688 × 1520), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 ×1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704× 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352× 240) |
| --- | --- |
| 位元控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H264： 32 kbps–10240 kbps，H265：12 kbps–10240 kbps |
| 日夜切換 | ICR切換 |
| 背光補償 | BLC / WDR(140dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自訂 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， (4 區,矩形) |
| 重點區域 | 關 / 開， (4 區) |
| 其他功能 | EIS電子防手震、智能紅外線、除霧、鏡像功能 |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° (1080p或更低解析度支援90°/ 270°） |
| 隱私遮罩 | 關/開， 4 區矩形 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a; G.711Mu; G726; AAC; G.723 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100/1000Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP; Https; 8021.x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP; NTP; SFTP; RTMP; Genetec;Bonjour |
| 串流傳輸方式 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P |
| 場景自適應 | 支援 |
| 使用者/主機 | 20 |
| 存儲功能 | FTP; Micro SD card (256 G); NAS; SFTP |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS PRO, NVR, IVSS, DMSS |
| 智慧型手機監控 | IOS 、 Android |
|  | 介面 |
| RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–115200 bps) |
| 聲音輸入/輸出 | 1-ch / 1-ch |
| 警報輸入/輸出 | 3-ch: 5mA 5V DC / 2-cht: 1000mA 30V DC/500mA 50V AC |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC/24V AC/POE |
| 電源功耗 | <17.3W |
| 工作溫度/書度 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 相對濕度小於95％ |
| 防水/防暴等級 | IP67/IK10 |
| 主體材質 | 金屬+塑膠 |
| 尺寸 | 340.1 mm × 108.5 mm × 92.9 mm (13.39" × 4.27" ×3.66") |
| 重量 | 1.6kg (3.53 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.