H.265  16路 1U AI雙硬碟

網路錄影主機

型號: NVR4216-I

16 路 IP 影像接入

智能 H.265 + / H.265 /智能 H.264 + / H.264 / MJPEG

最多 4 個通道周界保護

最多 2 個頻道視頻流人臉辨識/ 8 個頻道

圖像流人臉辨識（帶 FD 攝影機）

最多 12 張臉部圖片/秒處理

最多 10 個臉部數據庫，總共 20,000 個臉部圖像

| 型號 | NVR4216-I |
| --- | --- |
| 主處理器 | 多核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| IP 影像輸入 | 16 路 |
| 雙向對講 | 1 路輸入，1 路輸出，RCA |
|  | 周界保護 |
| 效能 | 4路，每一路有10個IVS規則 |
| 對象 | 用於人/車二次辨識的電子圍籬、區域入侵 |
| AI搜尋 | 按目標分類搜索(人，車輛) |
|  | 顯示 |
| 人臉辨識 | 2路影像流人臉識別/8路圖像流人臉識別 ( 帶FD攝影機 ) |
| 性能 | 最多12張臉部圖片/秒處理 |
| 陌生人模式 | 檢測陌生人的面孔 ( 不在設備的臉部數據庫中 )可以手動設置相似度閾值 |
| AI搜尋 | 最多 8 個目標人臉圖像同時搜索，相似度可以為 每個目標面部圖像設置閾值 |
| 資料庫管理 | 最多 10 個臉部數據庫，總共有 20,000 個臉部圖 像。姓名，性別，生日，國籍， 地址，身份證明 信息可以添加到每張臉部圖片。 |
| 資料庫應用 | 每個數據庫都可以應用於獨立影像通道 |
| 觸發事件 | 蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄音，報 警輸出，PTZ 激活 |
| 解析度 | HDMI/VGA: 3840 x 2160, 1920 × 1080 , 1280 × 1024,1280 × 720 , 1024 × 768 |
|  | 元數據 |
| 臉部 | 性別，年齡，眼鏡，鬍子，面具。 |
| 車輛 | 車輛顏色，車型，車輛標識，車牌顏色，汽車裝 飾品，電話，安全帶。 |
| 身體 | 上衣款式，上衣顏色，底部款式，底色，帽子， 包。 |
| 非機動車 | 類型，顏色，人數。 |
| AI 搜索 | 通過元數據支持搜索目標視頻 |
|  | 錄影 |
| 影像輸出 | HDMI×1.VGA×1 |
| 頻寬 | 200Mbps ( 啟用AI功能時為80Mbps ) |
| 壓縮 | 智慧 H.265+ / H.265/ 智慧 H.264+ / H.264 / MJPEG |
| 解析度 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P,D1 |
| 分割畫面 | 1、4 、8、9、16 |
| 記錄模式 | 手動，時間表（連續，MD（運動檢測）， 報警，IVS） |
| 記錄間隔 | 1~120 分鐘（默認：60 分鐘），預錄：1~30 秒， 後記錄：10~300 秒 |

|  | 影像偵測/警報 |
| --- | --- |
| 觸發事件 | 報警輸出，視頻推送，電子郵件，錄音，PTZ， 旅遊，快照，語音提示，蜂鳴器和屏幕提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域:396(22Í18)、影像遺失、篡改和場景切換 |
| 警報輸入／輸出 | 4路 |
| 繼電器輸出 | 2路 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 1、4、9、16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋 |
| 備份模式 | USB隨身碟、網路備份 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | 1組RJ45，10/100/1000Mbps |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP,Alarm Center, IP Search, P2P |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協定 | ONVIF (Profile S), SDK, CGI |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部硬碟 | 2 SATA III (單顆支援12TB) |
| USB | USB2.0×2 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | DC12V 4A |
| 電源功耗 | <2.9W (無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C，86 ~ 106kpa |
| 尺寸 | 1U, 375mm x 276mm x 56mm ;(14.8" x 10.9" x 2.2") |
| 重量 | 1.55kg (無硬碟) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.