64/128路Ultra 4K H.265

網路錄影主機

型號: NVR616-64/128-4KS2

Intel處理器

最大64/128 IP攝像機輸入

最大384Mbps傳入帶寬

高達12MP的解析度用於預覽和播放

支持RAID 0/1/5/6/10

iSCSI和Mini SAS用於擴展存儲空間

智能跟踪和智能視頻

冗餘電源

| 型號 | NVR616R-64/128-4KS2 |
| --- | --- |
| 主處理器 | Intel 四核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| IP 影像輸入 | 64/128路 |
| 雙向對講 | 1路輸入，1路輸出，RCA |
|  | 顯示 |
| 影像輸出 | 2 HDMI (up to 3840 x 2160 ) , 1 VGA 4 HDMI (可選) |
| 顯示解析度 | 3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768 |
| 分割畫面 | 螢幕一：1/4/8/9/16/25/36 螢幕二：1/4/8/9/16 |
| OSD | 攝影機標題、時間、攝影機鎖、動作偵測,紀錄 |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | H.265/H.264/MJPEG |
| 解析度 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP,720P etc.3 |
| 錄影率 | 384Mbps |
| 位元率 | 16Kbps ~ 20Mbps 每路 |
| 錄影模式 | 手動/行事曆/一般/動作偵測, 警報, 假日, 停止 |
| 錄影間隔 | 1~120 分 默認 :60 分 每紀錄 :1~30 秒後期紀錄 :10~300 秒 |
|  | 影像偵測/警報 |
| 觸發事件 | 紀錄, PTZ,巡視, 警報輸出, 影像推送, 電子郵件, FTP, 快照, 蜂鳴器, 螢幕提示 |
| 影像偵測 | 影像偵測, MD區 :396(22x18), 影像遺失篡改 |
| 警報輸入 | 16 路 低階有效 綠色終端端口 |
| 繼電器輸出 | 8路 ,NO/NC可編程 , 綠色終端端口 |
| 追蹤觸發事件 | 縮放/追蹤/錄影/預設/快照/警報等等 |
|  | 回放/備份 |
| 回放 | Raid 5 模式下為 128 Mbps ; 單HDD 模式下為 64 Mbps |
| 搜尋模式 | 時間/日期/警報 ,MD 和精準搜尋(精準至秒) |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒帶、快轉、慢放、下一個檔案、前一個檔案、 下一支攝影機、上一支攝影機、備份、數位變焦 |
| 備份模式 | USB / 網路 / eSATA 設備 |
|  | 第三方支援 |
| 第三方支援 | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch,Brickcom, Canon, CP Plus, D ynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung,Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |

|  | 網路 |
| --- | --- |
| 端口 | 4 RJ 45 端口（ 10/100 / 1000Mbps |
| 乙太網路 | 4 個乙太網路端口聯合工作或 4 個獨立 1000Mbps 乙 太網端口 |
| 網路功能 | HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP 搜尋 |
| 最大使用者訪問 | 128 |
| 智慧手機 | iPhone, iPad, Android |
| 可選光纖端口 | 2 Giga 可選光纖端口 |
| 互通性 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
|  | 聲音 / 影像 |
| IP攝像機輸入 | 64/128-ch |
| 雙向對講 | 1 -ch / 1-ch , RCA |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部 HDD | 16 SATA III 端口 (單顆支援12TB) |
| HDD模式 | 單一 RAID 0/1/5/10( 企業級 HDD 推薦) 支援全球 HDD 熱備份 |
| eSATA | 1 eSATA 端口 (請與技術工程師確認兼容設備) |
| SAS | 1 Mini SAS 端口擴展儲存 |
|  | 補助端口 |
| 前蓋 | 支援熱被備份 |
| USB | 4 USB 端口 (2xUSB2.0, 2xUSB 3.0) |
| RS232 | 1 端口 與 PC 和鍵盤通訊 |
| RS485 | 1 端口 ,PTX 控制 |
|  | 電源／環境／外觀 |
| 電源供應 | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
| 消耗功率 | <51W (無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| 尺寸 | 3U, 485mm x 512.9mm x 133.2mm (19.1" x 20.2"x 5.2") |
| 重量 | 19.1kg (42.1 lb) (不含硬碟) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.