電源收納防水盒

型號:PFA122

獨特流線外觀

鋁合金材質

IP66 防水等級

適用HFWxxS、HFWxxR、HFWxxRM、HFWxxT

| 型號 | PFA122 |
| --- | --- |
| 材質 | 鋁合金 |
| 尺寸 | 134mm×133.5mm×56mm |
| 出線孔 | G3/4” |
| 重量 | 0.54Kg |
| 承重 | 3Kg |
| 顏色 | 白 |
| 防水等級 | IP66 |
| 工作環境 | -40℃~60℃ |
| 相對溼度 | 10%~90%RH |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.