8-Port 100Base POE Swith

8孔型 網路供電數據交換器

型號:PS-10812BE

產品簡介

◆	8個10/100M 標準POE供電網路接口

支援最長距離250M

◆ 2個100M UP-Link 標準網路接口 ◆ 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、

IEEE 802.3ab 標準

◆	國際POE通用標準IEEE 802.3af/at，

支援標準檢測功能

◆	支援通過cat 5 以上乙太網線的無線設

備和網絡監控攝影機等POE設備供電 ◆ 支援網路接口自動翻轉（Auto MDI/

MDIX）

◆ 支援網路接口防雷 4 KV保護受電設備 ◆ 單端口POE功率最高達30W

◆ 採用儲存後轉發的交換機制 ◆ 所有網路接口支援線速交換，

支援巨幀傳輸

◆ 零配置特性，自動供給到POE的設備 ◆ 面板指示燈監控工作狀態及幫助

故障分析

◆	支援直流寬電壓輸入48-57V

◆	提供多瓦數功率選擇適應各種不同環境所需之功率

產品特色

PS-10812BE PoE交換機，為滿足POE供電需求而自主研發設計，提供全面的安全防護體系，滿足企業、智慧建築、飯店、辦公網及園區網的網路及接入要求，滿足對高密度、大功率PoE供電及智能化有需求的網絡環境。

產品規格

| 網路接口 | 100M PoE RJ45 8 個 |
| --- | --- |
|  | 100M RJ45 2 個 |
| 性能 | 儲存轉發 |
| 交換能力 | 16G |
| MAC 地址表 | 1K |
| 使用環境 | 工作溫度：0℃～50℃ |
|  | 存儲溫度：-40℃～70℃ |
| 工作濕度 | 10%～90% RH 不凝結 |
|  | 存儲濕度：5%～90% RH 不凝結 |
| POE 標準 | 標準 IEEE802.3af/at |
|  | 主機 DC 输入 48~57V |
| 輸入電源 | 變壓器 AC110-240V 50/60HZ |
|  | 總功率 66W (可選購 125W) |
|  | IEEE 802.3 乙太網介質訪問控制協議 |
|  | IEEE 802.3i 10BASE-T 乙太網 |
| 通訊和協議 | IEEE 802.3u 100BASE-TX |
|  | IEEE 802.3x 流量控制 |
|  | IEEE 802.1q VLAN 網橋操作 |
| 系統模式 | 標準、VLAN 隔離、250M 超長模式 |
| 數據傳輸速率 | 10Mbps 半雙工，20Mbps 全雙工 |
|  | 100Mbps 半雙工，200Mbps 全雙工 |
| 產品尺寸 | 225mm*105mm*32mm（L*W*H） |
|  | 0.7kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

www.uoi.com.tw