16-Port 100Base POE Swith

16孔型 網路供電數據交換器

型號:PS-31621E

產品簡介

◆ 16個10/100M 標準POE供電網路接口

◆ 2個1000M 標準網路接口

◆ 1個1000M SFP 網路接口

◆ 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab 標準

◆ 16G系統背板頻寬

◆ 國際POE通用標準IEEE 802.3af/at，

支援標準檢測功能

◆ 支援通過cat 5.E/cat 6乙太網線的無線

設備和網絡監控攝影機等POE設備供電 ◆ 流量控制方式：全雙工採用IEEE 802.3x 標準，半雙工採用  Back pressure標準

◆ 支援網路接口自動翻轉

（Auto MDI/MDIX）

◆ 支援網路接口防雷

◆ 單端口POE功率30W，整機最大功率350W ◆ 採用儲存後轉發的交換機制

◆ 所有網路接口支援線速交換，支援巨幀傳輸 ◆ 零配置特性，自動供給到POE 的設備

◆ 面板指示燈監控工作狀態及幫助故障分析

產品特色

PS-31621E PoE交換機，為滿足POE供電需求而自主研發設計，提供全面的安全防護體系，滿足企業、智慧建築、飯店、辦公網及園區網的網路及接入要求，滿足對高密度、大功率PoE供電及智能化有需求的網絡環境。

產品規格

| 網路接口 | 100M POE 16 個 |
| --- | --- |
|  | 1000M RJ45 2 個 SFP 1 個 |
| 性能 | 儲存轉發 |
| 交換內容 | 16G |
| MAC 地址表 | 8K |
| 使用環境 | 工作溫度：0℃～50℃ |
|  | 存儲溫度：-40℃～70℃ |
| 工作濕度 | 10%～90% RH 不凝結 |
|  | 存儲濕度：5%～90% RH 不凝結 |
| POE 標準 | 標準 IEEE802.3af/at |
| 輸入電源 | AC110-240V 50/60HZ |
|  | 最高 380W |
|  | IEEE 802.3 乙太網介質訪問控制協議 |
|  | IEEE 802.3i 10BASE-T 乙太網 |
| 通訊和協議 | IEEE 802.3u 100BASE-TX |
|  | IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
|  | IEEE 802.3x 流量控制 |
|  | IEEE 802.1q VLAN 網橋操作 |
| 系統模式 | 標準、VLAN 隔離（開關功能選擇） |
|  | 10Mbps 半雙工，20Mbps 全雙工 |
| 數據傳輸速率 | 100Mbps 半雙工，200Mbps 全雙工 |
|  | 1000Mbps 半雙工，2000Mbps 全雙工 |
| 產品尺寸 | 440mm*290mm*45mm（L*W*H） |
|  | 3.5kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

www.uoi.com.tw