400萬30倍

PTZ快速球網路攝影機

型號: SD50430U-HNI

1/3〞400萬 CMOS

30倍光學變焦

H.265編碼

最高支援25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P

支援自動追踪、IVS

支援PoE+

IP67、IK10

| 型號 | SD50430U-HNI |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/3” CMOS |
| 有效像素 | 2592(H) x 1520(V),400萬 |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/3–1/30000s |
| 最低照明 | 彩色:0.05Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.005Lux@F1.6 |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 4.5mm~135mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 |
| 視角 | H: 60° ~ 2.2° |
| 光學變焦 | 30x |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 100mm~ 1000mm |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 2700m(8858ft) | 1080m(3543ft) | 540m(1772ft) | 270m(886ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平： 0 °~360 ° , 傾斜：0° ~ 90° , 自動旋轉：180° |
| 控制速度 | 水平：0.1° ~350° /s ; 傾斜：0.1° ~250° /s |
| 預設速度 | 水平： 500° /s; 傾斜：500° /s |
| 預設點 | 300 |
| 巡航 | 5種模式,8種巡航(每次最多32個預設) |
| 速度設定 | 以人為基準焦距長度/速度適應 |
| 送電模式 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 模式 | 預設/掃描/巡視/ 圖案 |
| 協議 | DH-SD |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆線和入侵，遺棄/遺失 |
| 自動追蹤 | 支援 |
| 事件觸發 | 運動檢測，視頻篡改，場景更改，網路斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常 |
| 智能功能 | 人臉檢測，熱圖 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) |
| 串流 | 3 串流 |
| 解析度 | 4M(2560×1440);3M(2048×1536);1080P(1920×1080);720P(1280×960); D1(704× 576/704×480);CIF(352×288/352×240 |

| 幀率 | 主碼流: 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
| --- | --- |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR (2D/3D) |
| 功能 | 支援 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 個使用者 |
| 邊緣儲存 | NAS ,本地電腦儲存, Micro SD卡256GB |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 端口 |
| 聲音 輸入/輸出 | 1/1 |
| 警報 輸入/輸出 | 2/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | AC24V/1.5A(±10%), PoE+(802.3at) |
| 電源消耗 | 13W,23W (Heater on) |
| 工作環境 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F |
| 防水／防破壞 | IP67 /IK10 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ186(mm) x 253(mm) |
| 淨重 | 2.5kg(5.51lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.