熱成像

網路攝影機(工業用)

型號: TPC-BF2221-T

256x192 VOx 非製冷熱傳感器技術

測溫範圍：-10°C~ 350°C

Athermalized Lens （熱像儀 免調焦）

1 / 2.8 2Megapixel 逐行掃描 CMOS

支持 ROI ，運動檢測，調色板

感溫模組精度:±0.3°C，需搭配感溫黑體

內建主動警報閃光蜂鳴器模組

內置 2/2 報警輸入 輸出

Micro SD 內存， IP67 PoE／ePOE

| TPC-BF2221-T | 影像 |
| --- | --- |
| 探測器類型 | 非製冷 VOx 微量計 |
| 有效像素 | 256 (H) X192 (V) |
| 像素大小 | 12UM |
| 熱靈敏度(NTD) | <50mK |
| 光譜範圍 | 8 〜 14um |
| 圖像設置 | 亮度/解析度/ ROI / AGC / FFC / 3D DNR |
| 調色 | 18(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion /Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc) |
|  | 熱透鏡 |
| 光圈 | 固定/F1.0 |
| 對焦 | 消熱差，免調焦 |
| 焦距 | 3.5mm; 7mm |
| 視角 | 3.5mm:水平:50.6 ° ; 垂直：37.8° ／ 7mm :水平:24°; 垂直:18° |
| 有效距離/人(1.8m*0.5m) | 3.5mm: D:146m R:38m I:19m ／7mm: D:292m R:75m I:38m |
| 有效距離/車(4.0m*1.4m) | 3.5mm: D:389m R:97m I:49m ／7mm: D:778m R:194m I:97m |
| 測溫範圍 | -10°C~ 350°C |
|  | 網路攝影機 |
| 圖像傳感器 | 1/2.8 2M CMOS |
| 有效像素 | 1920x1080 |
| 電子快門速度 | 1/1 ~ 1/30,000s |
| 降噪 | 顏色： 0.005Lux 黑白： 0.0005Lux 紅外線 (開)： 0Lux |
| 紅外線距離 | 3.5mm:35m / 7mm:50m |
| 紅外線控制 | 自動/手動 |
| LED | 1 |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 4mm; 8mm |
| 最大光圈 | F2.0 / F1.9 |
| 視角 | 4mm:水平:80° ; 垂直：45° ／ 8mm :水平: 40°; 垂直:22° |
| 關閉對焦距離 | 0.2m |
| 壓縮 | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG |
| 幀率 | 主碼流: 50Hz:Thermal: 1280*960/1024*768/640*480/256*192@25fps Visible: 1920*1080/1280*720/704*576@25fps 60Hz:Thermal: 1280*960/1024*768/640*480/256*192@30fps Visible: 1920*1080/1280*720/704*480@30fps 子碼流: 50Hz:Thermal: 640*480/256*192@25fps Visible: 704*576/352*288@25fps 60Hz:Thermal: 640*480/256*192@30fps Visible: 704*480/352*240@30fps |

| 位元率控制 | CBR/VBR |
| --- | --- |
| 位元率 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / DWDR |
| 白平衡 | 自動，全地形 ，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR (2D/3D) |
| 動態檢測 | 開/關（4區，矩形） |
| 重點區域 | 開/關（4區） |
| 除霧 | 支援 |
| 翻轉 | 180° |
| 鏡射 | 開/關 |
| 隱私遮罩關閉 | 開/關 |
|  | 聲音/影像 |
| 聲音壓縮 | G.711a;G.711mu;AAC;PCM |
|  | 一般功能 |
| IVS | 絆線，入侵 |
| 智能功能 | 火災探測和報警，冷/熱點追蹤，人/車辨識，吸煙檢測 |
|  | I.O接點 |
| RS-485 | 支援 |
| 網路 | 10M/100M 乙太埠 (RJ-45) |
| 警報輸入/輸出 | 2 路輸入 /2 路輸出 |
| 聲音輸入/輸出 | 1 路輸入 /1 路輸出 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP,DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS,UPnP, NTP |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 個使用者 |
| 邊緣儲存 | Micro SD卡 256GB／內存狀態顯示（正常/錯誤/活動/格式化/鎖定）／ NAS（網絡附加存儲）／本地PC即時記錄 |
|  | 網路 |
| 電源供應 | DC 12V±15%/PoE/ePoE |
| 電源消耗 | MAX12W |
| 工作環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) |
| 工作濕度 | <=95% |
| 防護等級 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm |
| 重量 | <=1.4kg(3lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

攜帶型感溫黑體(選配)

體溫快篩系統實時參考點

熱像儀校準

溫度計校準

高穩定性溫度基準

溫度算圖 : +5 ~ 50

分辨率:0.01

|  | 攜帶型感溫黑體 |
| --- | --- |
| 發射面 | 100 x 100 mm |
| 溫度範圍 | 環境溫度 +5 ~ 50ﾟC |
| 顯示分辨率 | 0.01 ﾟC |
| 發射率大於 | 0.96 ± 0.02 |
| 穩定性 | ± 0.1ﾟC |
| 輻射溫度擴展不確定度 | 介於 33ﾟC 及 40ﾟC 之間 ±0.25ﾟC |
| 溫度穩定維持時間 | > 60 分鐘 |
| 加熱時間 | < 10 分鐘 |
| 電源供應 | DC12V |
| 能量消耗 | 3A |
| 尺寸 | 130.25 x 120 x 185 mm ( 長 x 寬 x 高 ) |
| 重量 | 1500 公克 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.