200萬星光級HDCVI 紅外線

槍型攝影機

型號: HAC-HFW1230DN

1/2.8”200萬 CMOS

星光級

最大30fps@1080P(1920×1080)

HD和SD輸出可切換

3.6mm固定鏡頭

最遠紅外線距離80m, 智能紅外線

IP67防水等級,DC12V

| 型號 | HAC-HFW1230DN |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8 ”200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25 ~1/100000s / NTSC:1/30~1/100000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 80 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 2顆 IR LED |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6 mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H: 86.9˚ |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 1200mm / 47.2'' |
| DORI 定義 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 25px/m(8px/ft) | 63px/m(19px/ft) | 125px/m(38px/ft) | 250ppm(76px/ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 55m(181ft) | 22m(73ft) | 11m(36ft) | 6m(18ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，垂直：0°~87° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P( 1920*1080) |
| 幀率 | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | 1 通路 BNC 高清 影像 輸出 / CVBS ，影像 輸出（可以切換） |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 色彩 |
| OSD Menu | 多國語言 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / DWDR |
| 增益控制 | AGC |
| 抗噪 | 2D |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 智能紅外線 | 自動/手動 |

|  | 端口 |
| --- | --- |
| 音頻端口 | N/A |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±30% |
| 輸出功率 | 最大 5.6W (12V DC, IR on) |
| 工作環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH *應在 -40° (40°F）以上啟動 |
| 儲存環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 鋁 |
| 尺寸 | 241.8mm×90.4mm×90.4mm (9.52"×3.56"×3.56") |
| 重量 | 0.58kg(1.2lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.