200萬 星光級紅外線

槍型攝影機

型號: HAC-HFW1231TM-I8-A

星光級，130dB真實寬動態，3D雜訊抑制

最大輸出1080P @30張/秒

CVI/CVBS/AHD/TVI 輸出可切換

內置麥克風

紅外線距離 80m

3.6mm固定鏡頭

DV12V / IP67

| 型號 | HAC-HFW1231TM-I8-A |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 2MP，1920(H)×1080(V) |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 1/30 s–1/100,000 s |
| 最低照度 | 0.002Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux紅外線開啟 |
| 信號雜訊比 | > 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達80m |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 2 |
| P/T/R視角 | P:0°–360°、T:0°–90°、R:0°–360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H: 86°; V: 46°; D: 101° |
| 對焦控制 | 固定焦距 |
| 近焦距 | 1.1 m (3.6 ft) |
| DORI 距離 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 53.7m | 21.5m | 10.7m | 5.4m |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| 張數 | CVI: 1080p@30 fps; AHD: 1080p@30 fps; TVI:1080p@30 fps; CVBS:: 960 × 480H |
| 日夜切換 | ICR自動切換 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 130dB |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 白平衡 | 自動/區域WB |
| 智能紅外線 | 自動/手動 |
| 鏡相 | 關/開 |
| 隱私遮罩 | 關/開 (8區,矩形) |

|  | 認證 |
| --- | --- |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4 UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|  | 接口 |
| 影像輸出 | CVI/TVI/AHD/CVBS的視頻輸出選擇通過一個 BNC 端口 |
| 聲音 | 1 路內建麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±30% |
| 消耗功率 | 5.1 W (12 V DC, 紅外線) |
| 工作環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <95% |
| 儲存環境 | 40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <95% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") |
| 重量 | 0.65kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.