H.265 1080P紅外線

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDW1230SN

1/2.7”200萬 CMOS

H.265 & H.264雙流編碼

25/30fps@1080P(1920×1080)

寬動態功能(DWDR)、ICR日夜切換

3D專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償

遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS

紅外線距離30米，IP67防水等級、PoE

| 型號 | IPC-HDW1230SN |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7 ” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| RAM/ROM | 256MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.08Lux/F2.0( 色彩,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( 色彩,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
| 信號雜訊比 | 高於 50dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 30 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 12 顆 IR LED |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H ： 104°/92° ， V ： 55°/50° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 0.9m |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 53m (174ft) | 21m (69ft) | 11m(36ft) | 5m(16ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 智能分析 |
| 事件觸發 | 影像篡改、場景切換、網路斷線、 IP 衝突、非法登入、儲存異常 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264H/H.264B/MJPEG |
| 智能編碼 | 支援 H.265+ / H.264+ |
| 串流能力 | 雙串流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) |
| 張數 | 主碼流： 1080P(1~25/30fps) / 子碼流： D1 (1~25/30fps) |
| 位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) |
| 位元率 | H265：12K~6400Kbps， H264：32K~10240Kbps |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |

| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| --- | --- |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區矩形 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| 電子圖像 | 支援 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 數位放大 | 16倍 |
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡像功能 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 ， 4 區矩形 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | N/A |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、 DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、 Bonjour、 IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、TLS |
| 接入標準 | ONVIF Profile 、 API |
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
| 最多預覽人數 | 10 Users / 20 Users |
| 存儲功能 | NAS、PC |
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox 、 Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 認證 |
| 電源供應 | CE 、 FCC 、 UL |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V、PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源功耗 | ＜ 5.5W |
| 工作環境 | -30℃~+60℃ ，相對濕度小於 95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ 70mm × 164.7mm |
| 重量 | 0.38KG |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.