200萬 紅外線定焦

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDW2231TN-AS-S2

1/2.8〞2MP  CMOS、SMART H.264 H.265編碼

支援最大 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps

內置紅外線LED，距離最高30m

旋轉模式，寬動態，3D降噪，強光抑制，背光補償，數位浮水印

IVS智慧型影像監控：絆線、入侵

異常偵測：移動偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡存滿、SD卡錯誤

網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測

Micro SD(最大容量256GB)，IP67，12V DC /PoE電源支援

| 型號 | PC-HDW2231TN-AS-S2 |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.8" 2MP 逐行掃描 CMOS |
| 有效像素 | 1920 (H) ×1080 (V) |
| RAM/ROM | 128M/128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 自動/手動 1/3 s–1/100000 s |
| 最低照明 | 0.002 Lux @F1.6 |
| 紅外線距離 | 最遠至30 m (98.4ft) |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 2 |
| 範圍 | 平移：0˚〜360˚; 傾斜：0˚〜78˚; 旋轉：0˚〜360˚ |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 光圈值 | F1.6 |
| 視角 | 水平: 87° 傾斜: 46° 對角線: 104° |
| 光學變焦 | 固定光圈 |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 1.2m (3.9 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 55.2 m(181.1 ft) | 22.1 m(72.5 ft) | 11.0 m(36.1 ft) | 5.5 m(18.0 ft) |
|  | 智能分析 |
| 自動追蹤 | 絆線、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.264+/H.265+/ SMART H.264 / H.265 |
| 串流 | 2串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) |
| 幀率 | 主碼流: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 子碼流 : 704 × 576 (1 fps-25 fps) / 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
|  | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
|  | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
|  | 支援 |
| 位元率 | 支援 |
| 日/夜 | 120dB |

| 白平衡 | 自動，自然，路燈，戶外，手動 |
| --- | --- |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3D DNR |
| 動態檢測 | 關 / 開 （4區，矩形） |
| 重點區域 | 關 / 開 （4區） |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (4區，矩形) |
|  | 聲音 |
| 內置麥克風 | 支援 |
| 聲音壓縮 | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP;RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE;802.1x; Bonjour |
| 互通性 | ONVIF(Profile S /Profile G/Profile T);CGI;P2P; Milestone; Genetec |
| 使用者/主機 | 20 |
| 邊緣儲存 | FTP; SFTP Micro SD 卡（最大支 援 256 GB）NAS |
| 網頁瀏覽 | IE / Chrome / Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS; DSS; DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | 12V DC/PoE (802.3af) |
| 電源消耗 | <6.5W |
| 工作環境 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 濕度小於95% RH |
| 防水係數 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | 100.9 mm × Φ109.9 mm (4.0" × Φ4.3") |
| 淨重 | 0.39 kg (0.9 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.