熱成像

網路攝影機

型號: TPC-BF5421-T

400x300 VOx 非製冷熱傳感器技術

Athermalized Lens （熱像儀 免調焦)

1/2.8  2Megapixel 逐行掃描 CMOS

支持溫度測量

感溫模組精度:±0.3°C，需搭配感溫黑體

內建主動警報閃光蜂鳴器模組

內置 2/2 報警輸入 輸出

Micro SD 內存， IP67 PoE ePOE

| TPC-BF5421-T | 測溫 |
| --- | --- |
| 探測器類型 | 非製冷 VOx 微量計 |
| 有效像素 | 400 (H) x 300 (V) |
| 像素大小 | 17μm |
| 熱靈敏度(NTD) | <40mK |
| 焦距 | 13mm |
| 光譜範圍 | 8 〜 14μm |
| 視角 | 13mm:水平:30° ; 垂直：22.6° |
| 焦點模式 | 免調焦 ，消熱差 |
| 光圈 | F1.0 |
| 檢測經度 | 有感溫黑體：測溫範圍 30~45°C 準確度 +-0.3°C 無感溫黑體：測溫範圍 +-1°C |
| 影像翻轉 | 90°/ 180°/鏡相 |
| 數字細節增強功能(DDE) | 支援 |
| AGC | 自動;手動 |
| 降噪 | 2D/3D降噪 |
| 條側板 | 可選擇 18 種色彩模式，例如 Whitehot / Blackhot/ Ironrow / Icefire |
| 溫度模式 | 點:12 、線:12、面積: 12 同時支援 12 條規則 |
|  | 網路攝影機 |
| 圖像傳感器 | 1/2.8 2M CMOS |
| 有效像素 | 1920x1080 |
| 最高解析度 | 2MP |
| 電子快門速度 | 1/1 ~ 1/30,000s |
| 最小照度 | 顏色： 0.002Lux 黑白： 0.0002Lux 0.0002Lux紅外線 (開)： 0Lux |
| 紅外線距離 | 35m |
| 紅外開/關控制 | 自動；手動 |
| LED | 1 |
| 焦距 | 8mm |
| 最大光圈 | F1.9 |
| 視角 | 視角H40° V: 22° |
|  | 聲音/影像 |
| 影像壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| 解析度 | 熱成像：主串流：(1280 × 1024/1024 × 768/640 × 480/256 ×192@), 1280 × 960 子串流：(640 × 512/256 × 192@), 256 ×192 視覺：主串流：(1920 × 1080/1280 × 720/704× 576@), 1920 × 1080 子串流：(704 × 576/352 × 288@), 355 x288 |
| 聲音壓縮 | G.711a; G.711mu; AAC; PCM |
| 圖像編碼格式 | JPEG |

|  | 一般功能 |
| --- | --- |
| 雙向對講 | 支援 |
| 網路協議 | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| 感興趣區域（ROI） | 支援 |
| 儲存媒體 | FTP ; Micro SD卡(256G熱插拔) |
| 協議 | ONVIF; CGI; Dahua SDK |
| 安全 | 授權的用戶名和密碼； 附加的 MAC地址 ; 加密的 HTTPS IEEE 802.1x; 受控網路訪問 |
| 使用者管理 | 最多支持20個用戶 |
| 故障檢測 | 網路 斷開； IP 地址衝突； SD 卡錯誤（狀態或存儲空間） |
|  | I.O接點 |
| 模擬視頻輸出 | 1個帶有BNC端口的CVBS輸出通道 |
| 網路 | 1 10M/100M 乙太埠 (RJ-45) |
| RS-485 | 1-ch |
| 警報輸入/輸出 | 2 路輸入 /2 路輸出 |
| 聲音輸入/輸出 | 1 路輸入 /1 路輸出 |
|  | 電源/環境 |
| 電源供應 | 12V±20% DC, 1.2A, PoE (802.3af), ePoE |
| 電源消耗 | <5.0W (12V DC)(基本功耗)<12W (12V DC ，不帶電源適配器)(最大能量消耗) |
| 工作環境 | 10°C ~ 30°C |
| 儲存溫度 | -40°C ~ 70°C |
| 工作濕度 | <=95% |
| 防護等級 | IP67 ，防浪湧 6KV ，防靜電 8KV （觸摸物體），防靜電 15KV （空氣) |
| 認證 | CE; FCC |
| 尺寸 | 365 mm × 175 mm × 176 mm(14.37" × 6.89"× 6.93") |
| 重量 | <=1.4kg(3lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

攜帶型感溫黑體(選配)

體溫快篩系統實時參考點

熱像儀校準

溫度計校準

高穩定性溫度基準

5℃~50℃測量範圍內，測量誤差值±0.3℃範圍內

分辨率:0.01℃

|  | 攜帶型感溫黑體 |
| --- | --- |
| 發射面 | 100 x 100 mm |
| 溫度範圍 | 環境溫度 +5 ~ 50ﾟC |
| 顯示分辨率 | 0.01 ﾟC |
| 發射率大於 | 0.96 ± 0.02 |
| 穩定性 | ± 0.1ﾟC |
| 輻射溫度擴展不確定度 | 介於 33ﾟC 及 40ﾟC 之間 ±0.25ﾟC |
| 溫度穩定維持時間 | > 60 分鐘 |
| 加熱時間 | < 10 分鐘 |
| 電源供應 | DC12V |
| 能量消耗 | 3A |
| 尺寸 | 130.25 x 120 x 185 mm ( 長 x 寬 x 高 ) |
| 重量 | 1500 公克 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.